附件5

海船机舱进水应急操作规程

（征求意见稿）

编制说明

标准起草组

2019年7月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据	3

三、国外相关法律、法规和标准情况说明	13

四、与我国现行法律、法规和其他强制性标准的关系	14

五、强制的理由、预期的社会经济效果	14

六、贯彻强制性标准的要求、措施建议及设立标准实施过渡期的理由	15

七、废止现行有关标准的建议	15

八、其他应予说明的事项	16

# 一、工作简况

## (一)任务来源

2016年交通运输部，按照国务院《深化标准化工作改革方案》（国发[2015]13号）、国务院办公厅《强制性标准整合精简工作方案》（国办发［2016］３号）以及《交通运输强制性标准整合精简工作实施方案》（交办科技［2016］22号）等文件精神，组织相关单位对JT 196-1995《海船机舱进水应急操作规程》进行了技术评估。评估认为，JT 196-1995 《海船机舱进水应急操作规程》有必要作为强制性国家标准实施。但是原标准内容需参照相关现行国内外标准进行完善。

该技术标准是由中华人民共和国交通运输部提出并归口，大连海事大学负责起草。本标准经国家标准化管理委员会批准，正式列入2018年国家标准制修项目计划，标准项目编号：20183401-Q-348。

## (二) 目的和意义

海上运输是国家综合交通运输体系的重要组成部分，也在我国与世界各国经济贸易中发挥着不可替代的重要作用。船舶在海上营运期间存在众多风险，机舱进水就是其风险之一，如果机舱进水，轻则会造成舱内动力设备故障或损坏，威胁到船舶航行安全，重则造成船舶事故，损失巨大。

本次制定国家标准《海船机舱进水应急操作规程》的目的是为保证船舶安全，提高船员应急反应能力，规范海船机舱进水应急程序和反应，满足国际海事组织相关公约规则的要求，增强船员的应急能力和熟悉应急操作，最大限度地减少因机舱进水事故造成损失。

## (三)主要工作过程

1.2018年1月-2018年4月，本阶段完成项目的立项工作。对国际公约和法规进行调研，并与原标准参考的公约和法规进行对比分析。对国内的行业现状、国内外同类标准情况、船舶实施现状和相关应急事故案例等进行调研和分析。

2.2018年5月-2018年6月为项目前期阶段。此阶段主要确定项目组成员、形成项目初步研究方案和标准框架等，并编制项目任务书和标准草案。

3.2018年7月-2018年8月为项目调研阶段。此阶段主要是实施了研究方案。针对①本项目所涉内容对国内外海船机舱进水应急程序和操作规程进行广泛调研，并进行比较分析；②对海船堵漏设施设备、机舱设施设备等的应用现状进行调研，并进行归纳总结；③对国内行业现状、国内外标准情况和船舶实施现状等进行调研和分析。

项目组根据研究结果和标准框架，修正标准框架的内容，为形成征求意见稿做好了准备。

4.2018年9月-2018年10月为制定标准征求意见稿阶段。此阶段主要根据调研结果制定标准征求意见稿，并力求符合船舶实际，能够确实保障船员生命和船舶安全。

5.2018年11月-2018年12月为征求意见阶段。在国内各个航运公司、船舶管理机构及各个有船单位进行了广泛调研，充分征求了各个单位的意见。

2018年底至2019年年初，项目组形成了标准的征求意见稿，并进行了多次意见征求工作。

6.2019年初至现在，项目组正在进行对标准进行“专家研讨和论证”，并根据专家的意见不断对标准进行更新。

## （四）主要起草人

本标准的主要起草人员包括：刘书平、宫玉广、李可顺、宁波、刘雷达、孙德平、戚发勇、杜林海、张存有、戴树龙、刘锦程。具体起草单位人员分工见下表1。

表1 项目组成员分工表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 具体分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘书平 | 大连海事大学 | 负责整个项目策划、分工、任务落实，负责前期调研、标准文本、编制说明、专业评审等工作。负责第5、6章的编写工作。 |
| 2 | 宫玉广 | 大连海事大学 | 负责前期调研、国内外资料标收集及汇总，编写本标准文本第1、4、5、6章内容及编制说明的主要部分，负责统稿。 |
| 3 | 李可顺 | 大连海事大学 | 负责本标准第7、10章内容 |
| 4 | 宁波 | 交通运输部海事局 | 负责本标准第9章及附录A、B内容 |
| 5 | 刘雷达 | 交通运输部海事局 | 辅助本标准第9章及附录A、B内容 |
| 6 | 孙德平 | 大连海事大学 | 辅助本标准第7章内容 |
| 7 | 戚发勇 | 大连海事大学 | 负责本标准第8章内容 |
| 8 | 杜林海 | 大连海事大学 | 负责本标准第2、3章内容，辅助本标准第8章内容 |
| 9 | 张存有 | 大连海事大学 | 负责本标准第9章内容 |
| 10 | 戴树龙 | 大连海事大学 | 协助标准第4、5章内容，负责文稿、文本编辑整理，对外部联络等 |
| 11 | 刘锦程 | 大连海事大学 | 协助标准第4、5章内容 |

# 二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

## (一) 标准编制原则

该标准属于操作性标准。标准编制重点围绕操作的针对性、指导性和实用性设定相应的技术内容。标准在确保操作安全性的基础上，力争达到对船舶机舱进水应急操作的针对性强，指导性好，实用性优的要求。

## (二)确定标准主要内容的依据

本标准主要依照 《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国突发事件应对法》，国务院办公厅发《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》、《中华人民共和国船员管理条例》、《突发事件应急预案管理办法》（2013年）、国家安全生产监督管理总局《生产安全事故应急预案管理办法》、交通运输部《海船船员值班规则》、《国家海上搜救应急预案》以及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639）的相关应急预案、应急操作以及培训和演练的要求。同时，兼顾国际海事组织《SOLAS 公约》、《STCW公约》及国际海事组织A.741(18)决议《国际船舶安全营运及防止污染管理规则》（ISM规则）中的应急预案、应急操作以及培训和演练的要求，以及船舶机舱进水相关的国家标准等要求。

本标准规定了海船机舱进水应急操作的基本要求、船员职责与分工、应急程序及应急操作、船上培训与演习、机舱进水事故报告及报告书和特定类型船舶机舱进水应急的附加措施等要求。

## （三）主要技术说明

### 1.“范围”

【制订依据】

本章规定本标准的适用范围及其主要内容。本标准满足下列需求：

（1）满足船舶营运安全的需求。机舱是为海船提供动力的处所，一旦发生机舱进水事故，直接影响到机舱内设备的正常运转，关系到船舶航行安全，应立即采取一系列的应急措施及操作，确保船员、船舶安全及海上环境安全。在船舶破损进水后，如果应急操作不当，会导致船舶沉没、倾覆事故的发生。项目组通过国内外水上事故统计的研究发现，船舶进水事故造成船舶全损事故最主要因素，占据第一位。根据国际安联保险集团发布2017年船舶安全报告，其中对近十年船舶事故，船舶沉没事故最多，其比例高达到（50.4%）。

（2）满足船舶营运安全管理的需要。船舶在营运中应满足《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》（ISM）的要求。在ISM规则中第8款“应急准备”中，有如下要求：“对船上可能出现的紧急情况，公司应当建立标识、描述和反应的程序; 公司应当制定应急训练和演习的计划; 安全管理体系应提供措施，确保公司有关机构能在任何时候对其船舶所面临的危险、事故和紧急情况做出反应; 不符合规定情况、事故和险情的报告和分析。”在实践中，各船公司的船舶安全管理体系，存在较大差异化，有些公司在关于船舶“应急准备”做得不够详细和科学，缺少规范化的标准指导，不利于船员熟悉和执行。

（3)提高船员应急能力的要求。在船舶实践中，我国船员的应急能力水平不强，存在着船员的安全意识不强、应急反应岗位职责不明确、违反操作程序或操作不熟练、应急反应的组织和指挥能力较差等多种问题，一旦事故发生后，出现混乱场面，甚至有的船舶没有采取任何应急操作及措施，仓促地弃船，造成重大的财产损失。因此，需要制定一系列应急操作规程，强制规范船员的操作，不断地提高船员应急能力的水平。

按照《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》和《STCW公约》中船员适任要求，其船员适任证书等级主要是在500总吨(或750KW)及以上。在《中华人民共和国船员最低安全配员规则》中，500总吨或750KW是划分船舶等级的一个指标，而低于此指标的船舶，存在着船舶尺度小、船员配员少、沿岸航区等特点，不适用本标准的强制规定，但他们可结合船舶实际情况参照本标准的部分内容执行。因此，本标准适用于500总吨(或750KW)及以上中国籍海船。

### 2.“术语和定义”

本章对船舶、机舱进水、应急响应服务、船公司、船公司应急主管进行定义。

【制订依据】

（1）“船舶”的定义，是本标准适用的船舶范围，主要是500总吨(或750KW)及以上的船舶，特指海船。将“军用船舶、渔业船舶及游艇”类别排除在外，是因为他们主管部门不同，船舶的特性、航区、人员配备都有很大不同，特别是船员适任证书颁发和船员管理，与海事管理部门有较大的不同。

（2）“机舱进水”的定义。造成机舱进水情况有很多原因，本标准定义了对船舶安全构成威胁的船舶机舱进水，而有一些原因造成机舱进水的水量很小，且对船舶安全影响不大，机舱船员值班人员可以马上控制住，此类船舶机舱进水不包含在此范围中。

（3）“应急响应服务”的定义。一般指船级社提供的一种技术服务，在船舶发生搁浅、碰撞、爆炸、溢油等严重事故时，为确保船舶安全、防止或尽量减少水域环境污染，针对破损后的浮性、破舱稳性、剩余强度进行计算，并对破损后的溢油量/进水量、搁浅等进行分析，为船舶提供应急措施的建议。

（4）“船公司”的定义。它是指船舶所有人，或已承担船舶所有人的船舶营运责任并在承担此种责任时同意承担《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》（简称ISM规则）规定的所有责任和义务的任何组织或法人，如管理人或光船承租人。

（5）“船公司应急主管”的定义。依据ISM规则，为保证各船的安全营运，提供公司与船上之间的联系渠道，公司应当根据情况指定一名或数名能直接同最高管理层联系的岸上人员。指定人员的责任和权力应包括对各船的安全营运和防止污染方面进行监控，并确保按需要提供足够的资源和岸基支持。

### 3.第4章“应急的基本要求”

【制订依据】

当船舶机舱进水威胁到船舶安全时，船舶应急是十分重要的。按照ISM规则要求，公司及船舶的各项安全管理应符合安全管理体系（SMS）的规定，通过SMS的有效运行来促进船舶切实履行强制性技术标准，最终实现保证海上安全，防止人员伤亡，避免对环境、特别是海洋环境造成危害及对财产造成损失的目标。在船舶机舱进水应急操作中，存在着众多危险因素，首先确实保证应急人员的安全，对作业中的危险要进行风险评估，预先制定防范措施，防止发生次生危害。

（1）4.1的说明

根据ISM规则第8款的要求，公司应对船上可能出现的紧急情况制定应急反应程序，其中船舶机舱进水是船上可能出现的紧急情况之一。船公司应针对船舶机舱进水情况，编制应急预案。

每个船公司营运船舶类型不一样，船舶吨位及航行区域也不尽相同，因此，应根据本公司的船舶类型、特点及航行区域的实际情况编制应急预案，便于船员实施。

为保证机舱进水应急操作顺利进行，堵漏器材和设备是必不可少的。有些堵漏器材和设备，不是SOLAS公约和法定检验所要求的，一些船公司就没有配备或配的数量不足，一旦出现机舱进水险情，船员没有足够的堵漏器材和设备可以使用而无法应急。因此，要求配备足够的堵漏器材和设备。

（2）4.2条的说明

根据ISM规则第1.2.2.2款的要求：“对其船舶、人员及环境已标识的所有风险进行评估并制定适当的防范措施；”应针对机舱进水中存在的风险进行评估，制定相应的防范措施。

（3）4.3条的说明

根据ISM规则第6.5款的要求，“公司应当建立并保持有关程序，以便标识为支持安全管理体系可能需要的任何培训，并保证向所有相关人员提供这种培训。”机舱进水应急预案的实施主要依靠船舶上的船员，重点要对船员进行相应的培训。一旦发生了事故，船员应熟悉船上如何反应，各部门怎样联系沟通，各应急队怎样操作，出现紧急情况的处理，船岸之间如何协同等。通过定期演习，能够检验船员对应急预案熟悉的程度，特别应急程序、堵漏器材和设备及其使用。

（4）4.4条的说明

机舱内的管系或舱柜破损后，有可能有燃油、滑油漏出，进入机舱的污水中，在操作中应谨慎处理，尽量避免含油污水排除船外，满足国际MARPOL公约和国家有关排放控制的要求，避免事故后的巨额海洋环境的赔偿。确实有含油污水排出，如条件允许，可按船上油污应急计划操作，如铺设围油栏、使用吸油毡等防油污设备。船在港口或河道内，海况条件相对较好，没有大的涌浪，船舶摇摆幅度不会大，油污往往存在污水上面。当泵水到最后阶段时，采用措施将机舱内含油污水转移到污水柜或压载舱内，以减少对水域环境污染。

船舶事故造成海上环境污染及损害，船公司按有关法律和法规须缴纳罚款和污染清理费用及海上环境损害赔偿等，往往此项费用额是巨大，特别西方国家。

（5）4.5条的说明。

本条款制定参考了《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（ GB/T 29639-2013 ）》中“8 现场处置方案主要内容—8.4 注意事项”相关内容，同时结合船舶实践，其目的是确保应急操作安全进行。

对现场应急的船员的安全防护措施，确保船员的人身的安全。机舱内有重要机电设备，如海水或淡水进入正在运行的机电设备后，容易造成设备的损坏，导致机舱动力系统部分或全部瘫痪。

在堵漏操作中，修复破损部位，可能进行明火作业，一定保证明火作业的安全，其操作应符合GB/T 13386《海洋营运船舶明火作业安全》要求。如进入封闭处所内应急，会发生人员窒息、中毒等事故，应按照GB16993和公司安全管理体系文件要求进行操作，避免防止事故的发生。

### 4.第5章“船员职责与分工”

【制订依据】

本章规定了船舶机舱进水应急的船员职责与分工。首先，全体船员是一个集体，要有团队精神，当紧急情况出现后，要求同舟共济的精神，一起进行应急，因此，每一个船员都是应急人员，按应变部署有组织地、有秩序地、快速地进行应急行动，避免盲目行动，预先给每个船员按其职务、身体条件规定了具体的任务。

根据船舶应急部署情况，结合有关船公司的船舶安全体系文件和有关船舶安全培训教材，制定本章各项内容，规范船舶机舱进水的船员职责与分工及其任务，对船舶安全具有指导意义。

（1） 船舶实施船公司制定船舶机舱进水应急预案，但每艘船舶和船员实际情况会有不同，因此，船上应根据船舶和船员的实际情况，落实船舶机舱进水应急预案的任务，编排船舶机舱进水应急部署表，使每个船员都有自己的应急任务。

（2）因船舶机舱进水应急部署表没有具体的格式及标准，因此，可参照GB17566《海洋运输船舶应变部署表》格式，有助于指导船员编制船舶机舱进水应急部署表。

总指挥、现场指挥、排水队、堵漏队、隔离队、救护队及驾驶台值班人员、机舱值班人员的任务与分工，是参考多家船公司安全管理体系和船员培训教材内容整理出来（如《船艺》、《个人安全与社会责任》、《船舶管理》等）。

（3）为更好地判断机舱事故发展趋势，根据船舶实践和海上事故调查案例，同时查阅船舶进水应急的科技论文，编写了资料性附录A。其内容是对船舶机舱进水情况进行分类，划分了其风险等级；舱内进水量的估算，便于应急操作。

### 5.第6章“应急程序”

【制订依据】

（1）根据船舶机舱进水情况，船员应该采取的应急程序，其目的是迅速按应急预案做出应急反应及操作，保持船舶浮态，防止或延缓沉没，减少船舶损失。本章按照应急的时间节点，规定初始行动、随后行动（驾驶台采取的行动、机舱采取的行动）、请求外援、抢滩、弃船的内容，其依据船舶应急部署情况，结合有关船公司的船舶安全体系文件和有关船舶安全培训教材。

当船舶机舱进水情况发生时，本章节能够指导船长及船员按此应急程序正确操作，达到应急的目的，防止人员伤亡，减少船舶及财产损失。

（2）及时建立对外通讯联系，将船舶发生的紧急情况报告给公司，船公司海务、机务和应急保障等部门能够快速进入船公司的应急岗位，为船舶应急提供应急决策、技术指导，以及与当地海事部门联系和委托代理工作，组织救援力量。船舶如有船舶应急响应服务，应与船级社建立联系启动船舶应急响应服务，接受船级社的指导和建议。

（3）船舶向海上搜救中心报警后，海上搜救中心立即组织救援力量，对本船进行救助，同时在救援力量未到达之前，还会指导船舶采取有助于应急的指示和指导。也能通知附近船舶提供救援，或避开事故船舶保障他船航行安全。

（4）此章内容是多家大型船公司的安全管理体系和船员培训教材内容整理出来，如教材有《船艺》、《个人安全与社会责任》、《船舶管理》等。

### 6.第7章 “应急操作”

【制订依据】

（1）7.1的说明

①在船舶应急操作中，科学施救就离不开多方面的技术指导。2007年国际海事组织在MSC.216(82)会议中,对SOLAS 规则II-1/19条款修改，《船长的船舶破损控制计划及信息指南》（GUIDELINES FOR DAMAGE CONTROL PLANS AND INFORMATION TO THE MASTER）（MSC.1/Circ.1245），船长及驾驶员应熟悉船舶破损控制计划和破损控制手册内的信息，在船舶发生破损坏引起进水时，可以采取适当的预防措施，并且可以迅速采取有效的行动来减轻损失，并在可能的情况下恢复船舶的损失稳性。船长及船员应熟悉并利用船上的技术资料，指导应急操作。

②船舶可使用多种排水设备，各个设备的排量大小也不同，需要根据初始水量和随后的水量，选择合适泵浦，既能保证将舱内存水快速排出，又能保证泵浦运转正常。参照JT 196-1995《海船机舱进水应急操作规程》。

（2）7.2、7.3、7.4的说明

船舶进水情况有多种原因，在附录A.1中进行了分类，也划分其风险等级。其中第1类风险等级为轻度，第2类风险等级为中度，第3类风险等级为高度。因此，根据不同类别，本条文规定了不同的应急措施，主要根据机舱进水事故案例的经验与教训、船舶工作实践、船舶安全管理体系以及有关安全培训资料。

### 7.第8章“船员安全培训与演习”

【制订依据】

（1）根据《船员管理条例》第二十条要求：“工作期间，（四）参加船舶应急训练、演习，按照船舶应急部署的要求，落实各项应急预防措施。”

参考马绍尔群岛海事部门统计，在2012至2017五年间,发生机舱进水事故有32起，其中大多数的事件发生在机械故障或维修期间，如泵、管系和尾轴，少数发生在船舶压载或其他船舶操作中。有69%事故发生船舶在海上和船舶保养工作期间。马绍尔群岛海事部门发出海事安全公告（No.40-17）,提醒船东/船舶营运人、船长、检查人员、认可组织采取相应安全措施，包括在船舶维护保养体系中，应列明防止意外进水的详细的工作步骤、预防和应急措施。

（2）根据《中华人民共和国海船船员值班规则》第四条要求：“公司应保证指派到船上任职的每一个值班船员均能熟悉船上的有关设备和船舶特性以及本人职责，并能在紧急情况下有效地执行安全和防污染工作。”

《STCW》规则第A-Ⅷ/2 61项中“每个成员对其服务的船舶应具有机舱的损害控制装置（damage-control gear）的数量、位置和种类，以及它们使用方法和应遵守的各种安全预防措施的知识”，在我国《中华人民共和国海船船员值班规则》中也有同样的要求。

（3）据ISM规则第6.5款的要求，“公司应当建立并保持有关程序，以便标识为支持安全管理体系可能需要的任何培训，并保证向所有相关人员提供这种培训。”按照ISM规则要求，培训工作要有文件化的记录。

（4）在MSC第96次会议中，在SOLAS 规则中Ⅲ/30 和Ⅲ/37中增加了“破损控制演习”的要求（将于2020年1月1日生效）。

（5）船公司的应急预案在船上实施中，要结合本船实际情况（船尺度大小、机舱在船舶的位置、机电设备在机舱内所处的位置），通过演习验证，查找预案中的不足，细化应急操作的具体内容。

### 8.第9章“船舶机舱进水事故报告及报告书”

【制订依据】

（1） 9.1 的说明

根据船公司的船舶安全管理体系文件要求，当机舱进水事故发生后，应尽快通过船舶电话将船舶状况报告给船公司应急主管。一般船上主要位置都张贴此应急主管联络方式（24小时）。

为了保证船岸有效的信息沟通，避免事故中船长因慌乱不能将有效的船舶信息传给公司，公司文件都规定了有效的报告内容，保证应急操作中，按此内容，船公司可以充分了解船舶实际状况和所处海上环境，以便提供有效的技术指导和决策。参照JT 196-1995《海船机舱进水应急操作规程》。

（2） 9.2 的说明

本节内容依据《国家海上搜救应急预案》中“5. 海上突发事件的应急响应和处置”的内容。船方按此内容能够更好地与海上搜救中心联系，海上搜救中心可以充分了解船舶实际状况和所处海上环境，以便于更好地实施救助和调集充足的救援力量。

（3） 9.2.4的说明

船舶发生事故造成船舶损失后，依据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》的有关规定，应向海事局主管机关提交事故报告。报告书的内容在《海事调查条例》中都有详细的规定，按其要求内容进行如实报告。为方便船舶编制报告，本标准编制海上事故调查报告书的格式（附录B），此格式是按照《海事调查条例》报告书内容的相关规定，并参照了中国香港海事处、新加坡海事局、澳大利亚海事调查局等的海上事故调查报告书的格式而编制的。

国际海事组织海上安全委员会第84届会议于2008年5月16日MSC.255（84）号决议通过了《海上事故或海上事件安全调查国际标准和建议做法规则》，其第I和第II部分于2010年1月1日在我国生效，海事部门进行事故调查时，要船方提供相应的资料、证据，进行调查分析，责任的划分，同时为其他船舶提供经验与教训，避免发生同类事故发生。

### 9.第10章“特定类型船舶机舱进水应急的附加措施”

【制订依据】

特定类型船舶机舱进水应急时还要考虑整体船舶安全，本章的附加措施是为船长和船员提供应急的指导。客船应做好旅客撤离前安全工作并安抚其情绪，让旅客穿好救生衣，做好撤离准备。船舶弃船时，进入船舶弃船应急程序，做好旅客疏散工作，引导旅客进入救生甲板。

滚装船装载大量车辆，其中大型车辆为重载状态，当发生倾斜较大时，系固不紧会发生货物移位，造成船舶倾覆，因此，应检查所载车辆系固绑扎情况，加固绑扎设备。

液货船的船舶惰气系统是控制货舱烟气浓度，确保其工作正常；船舶因进水发生倾斜较大时，应防止溢油事故发生。

# 三、国外相关法律、法规和标准情况说明

随着航运业的快速发展，国家各项法规的变化以及国际海事组织的法规增加和修改，现有交通运输行业标准JT196-1995已不能满足船舶机舱进水应急的需要，对于安全生产，国家出台《中华人民共和国突发事件应对法》，为更好地实施《中华人民共和国突发事件应对法》，国务院办公厅颁发《突发事件应急预案管理办法》（2013年）、国家安全生产监督管理总局《生产安全事故应急预案管理办法》、交通运输部《国家海上搜救应急预案》以及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639）对应急预案、应急操作以及应急培训和演练分别提出了新的技术、管理要求。

国际海事组织《SOLAS 公约》、《STCW公约》及国际海事组织A.741(18)决议《国际船舶安全营运及防止污染管理规则》（ISM规则）要求船舶实施安全管理体系，船舶应有应急预案、船员应熟悉应急操作并有应急培训和演练的要求。

本标准基于以上国内外法规、标准要求而制定，充分结合我国实际情况。强制性实施，有利于统一相关的技术要求，提升标准适用性。

# 四、与我国现行法律、法规和其他强制性标准的关系

本标准是落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国船舶安全监督规则》等法律法规的重要体现，是交通运输主管部门开展船舶安全监督的重要依据。

《中华人民共和国安全生产法》第十条规定“国务院有关部门应当按照保障安全生产的要求，依法及时制定有关的国家标准或者行业标准，并根据科技进步和经济发展适时修订”。《中华人民共和国海上交通安全法》第九条规定“船舶、设施上的人员必须遵守有关海上交通安全的规章制度和操作规程，保障船舶、设施航行、停泊和作业的安全”。《中华人民共和国突发事件应对法》第十八条规定“应急预案应当根据本法和其他有关法律、法规的规定，针对突发事件的性质、特点和可能造成的社会危害，具体规定突发事件应急管理工作的组织指挥体系与职责和突发事件的预防与预警机制、处置程序、应急保障措施以及事后恢复与重建措施等内容。” 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第二十二条、第二十三条要求海事管理机构负责船舶航行、停泊、作业情况现场监督，对船舶安全管理体系运行情况进行检查。

JT196-1995《海船机舱进水应急操作规程》自实施二十余年来，对在船舶机舱进水时能够较好指导船舶进水应急，减轻船舶损失，但此标准是一个交通运输行业标准，其相关要求在实施中有其局限性，不利于在航运企业中落实，将此标准提升为国家标准有利于进一步落实国内外标准的新要求，完善技术内容，符合以上相关法律法规要求，也是国家产业政策、国家管理所必要的。

# 五、强制的理由、预期的社会经济效果

机舱为海船提供动力的处所，如发生机舱进水事故，直接影响到机舱内设备的正常运转，导致或可能导致船舶事故；如船舶船壳破损海水进入机舱内，如果应急操作不当，会导致船舶沉没、倾覆事故的发生，威胁到旅客和船员的生命安全。因此，当机舱发生进水的突发事件时，船舶应有应对的应急预案，明确的船员职责及分工，应急程序及措施，保证旅客、船员、船舶、海洋环境的安全，本标准强制内容主要涉及海船机舱进水应急操作的基本要求、船员职责与分工、应急程序及应急操作措施、船上培训与演习、机舱进水事故报告及编写要求等内容。

本标准基于以上国内外法规、标准要求而制定，充分结合我国实际情况。强制性实施，有利于统一相关的技术要求，提升标准适用性。

本标准未来强制实施后，能够规范船舶应急操作和应急安全管理，要求船员熟悉机舱进水后相关的应急内容，确保船员在船舶突发事件出现后迅速行动，采取正确的应急程序及措施，降低或减少海上事故的发生，特别是重大海上事故的发生，降低事故中的船舶损失，同时提高船员应急反应能力，提高船员综合素质。

项目组充分结合我国实际情况将国际公约、国际标准、指南等相关文件转化为本标准的技术内容。

本标准的实施将促进国内航运企业、 有船单位的安全管理体系建设工作；进一步提升船舶运输安全管理水平，更好地发挥标准规范作用。

# 六、贯彻强制性标准的要求、措施建议及设立标准实施过渡期的理由

本标准提出和归口管理部门为交通运输部。本标准实施主体为中国境内的航运公司及其他涉船单位；涉及本标准落实监管的内容由海事管理机构负责。

# 七、废止现行有关标准的建议

本标准实施后，已经覆盖交通运输行业标准JT 196-1995《海船机舱进水应急操作规程》的所有内容，建议废止JT 196-1995《海船机舱进水应急操作规程》。

# 八、其他应予说明的事项

无。