中华人民共和国海事局

船舶与海上设施法定检验规则

海上移动平台法定检验技术规则

2019修 改 通 报

（征求意见稿编写说明）

目  录

第1章  总  则	1

1.1  通  则	1

1.2  定  义	1

1.3  检  验	4

1.4  证  书	7

1.5  海上移动平台安全证书要求的检验	9

1.6  吨位证书要求的检验	19

1.7  载重线证书要求的检验	20

1.8  防止油污证书要求的检验	20

1.9  防止生活污水污染证书要求的检验	20

1.10  防止空气污染证书要求的检验	21

1.14  防污底系统证书要求的检验	21

1.16  压载水管理证书/符合证明要求的检验	21

第2章  构造、强度、材料和焊接	22

2.1  通  则	22

2.2  通  道	22

2.3  设计载荷	22

2.4  结构分析	23

2.6  对自升式平台的特殊考虑	23

2.8  对坐底式平台的特殊考虑	23

2.13  专用海水压载舱的保护涂层	23

2.15  焊  接	24

2.17  排水和沉积物控制	24

2.18  对坐底箱型平台的特殊考虑	24

第3章  分舱、稳性及干舷	25

3.1  通  则	25

3.3  复原力矩和风压倾侧力矩曲线	25

3.5  分舱和破损稳性	25

3.6  坐底稳性	25

3.8  水密完整性	26

3.10  海上移动起重平台稳性附加要求	26

第4章  轮机装置	27

4.1  通则	27

4.2  设备的一般安全措施	27

4.6  泵与管系	27

第5章  电气装置	31

5.2  环境条件和工作条件	31

5.3  触电、电气火灾及其他电气灾害的预防措施	31

5.4  主电源	31

5.5  应急电源	32

5.9  照  明	32

5.10  航行灯及信号灯	33

5.11  电缆及其敷设	33

5.12  交流高压电气装置（如设有）特殊要求	33

5.13  内部通信与报警	33

第6章  自航式平台的机电装置	35

6.4  机械控制装置	35

6.7  驾驶室与机舱之间的通信	35

6.10  应急电源	35

第7章  各类平台的周期性无人值班机器处所	36

7.8  对机器、锅炉和电气装置的特殊规定	36

第8章  防爆安全	37

8.2  危险区的划分	37

8.5  危险区域内的电气装置	37

8.7  平台作业引起的紧急情况	38

第9章  消  防	39

9.1  通  则	39

9.2  定  义	39

9.3  结构防火	39

9.4  起居处所、服务处所和控制站的防护	42

9.5  机器处所和工作处所内的布置	43

9.8  可燃气体探测和报警系统	43

9.10  消防泵、消防水源、消防总管、消防栓和防水带	43

9.12  起居处所、服务处所和工作处所的手提式灭火器	43

9.14  平台专用装备的消防	44

9.18  脱险通道	45

9.20  防硫化氢呼吸装置	45

9.21  操作准备状态和维护保养	45

第10章  救生设备	46

10.1  通  则	46

10.3  救生艇筏	46

10.7  救生艇筏的降落和回收装置	47

10.8  救 助 艇	47

10.9  救助艇的存放	47

10.13  救生圈	48

第11章  无线电通信和航行	49

11.2  电源及设备布置	49

11.3  无线电通信	49

11.4  航行设备	49

第12章  信号设备	51

12.1  通  则	51

12.2  助航灯及声响信号	51

第13章  起重装置、人员和引航员的登离	52

13.1  起 重 机	52

第14章  直升机甲板设施	53

14.5  视觉辅助设备	53

第15章  临时锚泊设备与定位系统	54

15.1  通  则	54

15.2  定  义	54

15.3  临时锚泊设备	54

15.4  水面式和柱稳式平台的锚泊定位系统	55

15.5  动力定位系统	56

第16章  人员健康与保护	57

16.1  通  则	57

16.2  生活区的内部设施	58

16.3  生活区的通风	58

16.4  生活区的噪声控制	59

16.5 生活区的供暖设备	59

16.6  生活区的照明设备	59

16.7  人员防护	59

第17章  防止造成海洋环境污染的结构与设备	61

第18章  操作要求	62

18.1  进入围蔽处所的程序	62

18.7  进入围蔽处所的程序	62

18.13  实际集合和演习	62

第19章  带推进器的非自航平台的机电装置	63

19.1  通  则	63

19.2  机械装置	63

19.3  控制系统	63

19.4  应急电源	64

# 第1章  总  则

## 1.1  通  则

### 1.1.4  等效与免除

【编写说明】根据业界的反馈意见，等效和免除是两个内容。故将原标题“等效免除”修改为“等效与免除”，使表达意思更明确。

1.1.4.1  本法规有关篇章的任何规定会严重妨碍新材料、新技术在海上移动平台上的应用研究时，本局根据规定程序，并基于技术评估的结果可免除这些要求，但这些新材料、新技术至少与本法规所要求者具有同等效能，应保障该海上移动平台适合于预定的用途，并能保证其全面安全。

【编写说明】修订编写，使表达更准确。

1.1.4.2  等效或免除的申请与批复应在开工建造之日前完成。

【编写说明】根据实际建造检验情况，修改等效与免除的完成时间。

## 1.2  定  义

本规则各章节单独涉及的有关定义在对应章节中规定。涉及本规则总体内容的定义如下：

1.2.1  海上移动平台或平台系指一种可根据需要，能从一个作业地点迁移到另一个地点作业的海上建筑物。

1.2.2  海上移动钻井平台系指为从事勘探或开采海床下资源（如液态或气态碳氢化合物、硫或盐等）而进行钻井作业的海上移动平台。

1.2.3  海上移动生产平台系指用于海上油气生产和处理的海上移动平台。

1.2.4  海上移动居住平台系指专作为作业平台上不当班人员生活和休息处所而设置的海上移动平台。

1.2.5  海上移动修井平台系指为勘探和开发海底油、气及其他资源而专门从事修井作业的海上移动平台。

1.2.6  海上移动储油平台系指用于海上原油储存的海上移动平台。

1.2.7  海上移动起重平台系指主要用于在油气钻井和生产作业、海上建造和/或救助作业中专供海上作业起吊重物及甲板上设有起重设备的海上移动平台。

1.2.8  海上移动铺管/布缆平台系指主要用于海底电缆或管道铺设作业的海上移动平台。

1.2.9  海上移动风机作业平台系指主要用于海上风机安装、维护的海上移动平台。

1.2.10  海上移动休闲旅游平台系指用于海上休闲、旅游，以及提供相关服务的海上移动平台。

1.2.11  海上移动渔业养殖平台系指直接从事海上渔业养殖的海上移动平台。

【编写说明】1.2.1.10和1.2.1.11是根据业界实际出现的新颖功能平台工程和概念增加的定义。

1.2.12  自升式平台系指具有活动桩腿：能将平台主体上升到海面以上一定高度进行作业并能降回海面的平台。

1.2.13  柱稳式平台（半潜式平台）系指用立柱或浮箱将主甲板或上壳体连接到下壳体或柱靴上的平台。漂浮作业时下壳体或柱靴潜入水中，部分立柱露出水面，为半潜状态；坐底作业时下壳体或柱靴坐落在海底上，部分立柱露出海面，为坐底状态。

1.2.14  坐底式平台系指由下壳体和数根立柱支承水面以上上壳体的平台。它只适合于浅水作业：作业时下壳体坐落在海底，并由立柱支承上壳体上的全部重量。

1.2.15  水面式平台系指具有单体或多体结构的船形或驳船形排水壳体，用于在漂浮状态下作业的平台，可分为船式平台和驳船式平台：

（1）船式平台：有单个或多个船形壳体和推进机械，在漂浮状态进行作业的平台。

（2）驳船式平台：有单个或多个壳体但无推进机械，在漂浮状态进行作业的平台。

1.2.16  坐底箱型平台系指平台主体结构为箱型结构，需坐落在海床上进行作业的平台。

【编写说明】基于业界的反馈意见，根据目前坐底箱型平台实际的功能用途修订了原定义，不再局限于仅在国内作业的海上移动风机作业平台，使定义更符合实际情况。

1.2.17  自航平台系指不需要外界帮助而能自行迁航的平台。

1.2.18  非自航平台系指自航平台以外的平台。

1.2.19  空船重量系指整个平台的结构重量连同永久安装于平台上的机械、设备和舾装件，包括固定压载、备件以及机械和系统中保持正常工作时的介质，但不包括贮存在液舱或备用供应舱内的液体、消耗品或可变载荷、贮存物品、人员及其个人物品的重量。空船重量包括平台上固定灭火系统中介质（如淡水、二氧化碳、干粉、泡沫浓缩液等）的重量。

【编写说明】将原第3章中“空船重量”的定义移至此处统一定义，并根据IACS UI MODU2 2016年8月版的要求，对此定义进行了修订。明确空船重量包括平台上固定灭火系统中介质（如淡水、二氧化碳、干粉、泡沫浓缩液等）的重量。

1.2.20  工况操作模式系指平台在作业位置或迁移时的操作或活动的条件或状态。本规则将海上移动平台的操作模式分为如下5种：

1.2.20.1  作业工况模式：平台为进行某种特定功能性作业而在作业位置上时所处的工况状态，其环境和作业的总载荷不超过为进行这种作业而确定的设计限度。根据情况，该平台可以是漂浮在海面或是支撑在海床上。

1.2.20.2  自存工况模式：平台可能承受其设计所依据的最大设计环境载荷所处的工况状态，由于环境载荷的这种恶劣程度，相关功能性作业假定业已中止。根据情况，该平台可以是漂浮在海面或是支撑在海床上。

1.2.20.3  迁移工况模式：平台从某一地理位置移往另一地理位置时所处的工况状态。

1.2.20.4  升降模式：自升式平台在进行预压载、下放桩腿、升起主体结构、下降主体结构、拔起桩腿时所处的工况状态。

1.2.20.5  沉浮模式：平台从漂浮状态转变为坐底状态或从坐底状态转变为漂浮状态的整个过程。

【编写说明】根据业界使用和审图检验反馈，梳理规则中使用的工况概念，将平台存在的状态定义为“操作模式”，不同的操作模式下涵盖具体的设计工况。根据移动平台实际存在的操作模式，新增1.2.20.4和1.2.20.5两个定义。删除对于“环境和作业的总载荷”的规定是因为这是设计限定，而不是对操作模式的描述。

1.2.21  干舷在船中处从平台甲板线的上边缘向下量至载重线上边缘的垂直距离。

1.2.22  干舷甲板系指平台最高一层露天全通甲板，其上所有的露天开口设有永久性的封闭装置，其下的所有外部开口设有永久性的水密封闭装置。对柱稳式平台而言，干舷甲板为平台最下层的露天全通甲板，其下的所有外部开口均为水密。

1.2.23  长度（Ｌ）

1.2.23.1  自升式平台和坐底箱型平台：L为在最小型深85%处，沿平台主体中纵剖面上首尾壳板内边缘的水平距离，但不考虑井口槽的影响。

【编写说明】增加新型式平台的长度定义。

1.2.23.2  柱稳式平台和坐底式平台：L为平台在中纵剖面上的投影的最大水平尺度。

1.2.23.3  水面式平台：L为从龙骨板上边缘量起，最小型深85%处水线总长的96%，或从该水线首柱前缘到舵杆中心线之距离，取其大者。有倾斜龙骨的平台，其计量本长度的水线应和最小型深85%处的设计水线平行。

1.2.24  宽度（B）

1.2.24.1  自升式、柱稳式、坐底式平台和坐底箱型平台：B为沿垂直于纵剖面的直线量取的两舷壳板内侧之间的最大水平距离。

【编写说明】增加新型式平台的宽度定义。

1.2.24.2  水面式平台：B为在平台的最宽处，由一舷肋骨外缘量至另一舷肋骨外缘之间的水平距离。

1.2.24.3  总宽BOA为沿垂直于纵中剖面的直线，从相距最远的两个永久性附属构件（包括锚和锚架）外侧量取的最大距离。

1.2.24.4  双体柱稳式和双体水面式平台：

（1）片体间宽Bb为两片体纵中剖面之间的距离；

（2）片体宽Bh为从片体两舷壳板内侧沿平台总宽方向量取的最大距离。

【编写说明】根据反馈意见，修订总宽这个定义的适用范围，并进行描述性语言的修订。

1.2.25  型深（D）为平台长度中点处沿舷侧从基线量到干舷甲板板的下缘的垂直距离。基线为通过平台底板上缘的一条水平线。

1.2.26  风雨密系指在任何海况下，水不会渗入平台。

1.2.27  水密系指当压强达到周围结构的设计水压时，仍可防止水从任何方向通过这些结构的能力。

1.2.28  新建平台系指在本规则生效之日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的平台。就本规则而言，类似建造阶段是指在这样的阶段：

（1）可以辨认出某一具体平台建造开始；或

（2）该平台业已开始完成的装配量至少为50t，或为全部结构材料估算重量的1%，取较小者。

1.2.29  现有平台系指非新建平台。

1.2.30  远海航区系指国内航行超出近海航区的海域。

【编写说明】远海航区的定义在规则中不再被使用，故删除。

1.2.30  近海航区系指中国渤海、黄海及东海距岸不超过200n mile的海域；台湾海峡；南海距岸不超过120n mile（台湾岛东海岸、海南岛东海岸及南海岸距岸不超过50n mile）的海域。

1.2.31  沿海航区系指台湾岛东海岸、台湾海峡东西海岸、海南岛东海岸及南海岸距岸不超过10n mile的海域和除上述海域外距岸不超过20n mile的海域；距有避风条件且有施救能力的沿海岛屿不超过20n mile的海域。但对距海岸超过20n mile的上述岛屿，本局将按实际情况适当缩小该岛屿周围海域的距岸范围。

1.2.32  遮蔽航区系指在沿海航区内，由海岸与岛屿、岛屿与岛屿围成的遮蔽条件较好、波浪较小的海域。在该海域内岛屿之间、岛屿与海岸之间的横跨距离应不超过10n mile。

【编写说明】修订此定义，使之与“船舶与海上设施法定检验技术规则”中其他法规的定义保持一致。

1.2.33  起居处所系指用作公共处所、走廊、盥洗室、居住舱室、办公室、医务室、影院、游戏娱乐室、理发室、无烹调设备的配膳室以及类似处所。

1.2.34  A类机器处所系指设有内燃机并用于下列目的之一的所有处所：

（1）用作主推进；或

（2）用作其他用途且机组合计总功率不小于375kW；

或设有任何燃油锅炉或燃油装置的所有处所和通往这些处所的围壁通道。

1.2.35  机器处所系指所有Ａ类机器处所和所有其他设有推进装置、锅炉和其他燃烧设备、燃油装置、蒸汽机和内燃机、发电机和主要电动机、加油站、制冷机、防摇装置、通风机和空调机的处所以及类似处所和通往这些处所的围壁通道。

1.2.36  公共处所系指起居处所中用作大厅、餐室、休息室，以及类似的固定围蔽处所。

1.2.37  服务处所系指用作厨房、设有烹调设备的配膳室、储物间和储藏室、不属于机器处所组成部分的工作间，以及类似处所和通往这些处所的围蔽通道。

1.2.38  围蔽处所系指由地板、舱壁和（或）甲板所围蔽的处所，可以有门和（或）窗。

1.2.39  半围蔽处所系指由于具有诸如顶板、风障和舱壁等结构，以致使其自然通风条件与在开敞甲板上者有显著的差异，且其布置为不会发生气体扩散的处所。

1.2.40  开敞处所系指除围蔽处所和半围蔽处所之外的处所。

1.2.41  工作处所系指未包括在危险区和机器处所内，设有与工程作业（例如，钻井、油气生产和工程施工支持等）相关的设备和装置的开敞或围蔽处所。

1.2.42  露天甲板系指不是危险区的开敞甲板处所。

1.2.43  主电源系指为保持平台正常作业和居住条件所需要的一切设施供应电力的电源。

1.2.44  主配电板系指由主电源直接供电并将电能分配给平台上各种设施的配电板。

1.2.45  应急电源系指在主电源发生故障的情况下，用于为各种必要的用途供电的电源。

1.2.46  应急配电板系指在主电源供电系统发生故障的情况下，由应急电源和/或临时应急电源直接供电，并将电能分配给应急用途的配电板。

1.2.47  控制站系指平台无线电设备或主要航行设备或应急电源所在的处所，或火警指示器或失火控制设备或动力定位控制系统集中的处所，或用于不同场所的灭火系统所在的处所。对于柱稳式平台，压载水集中控制站是“控制站”。但就第9章的适用范围而言，应急电源所在处所不视为控制站。

1.2.48  瘫船状态系指由于缺少动力，致使主推进装置、锅炉和辅机不能运转的状态。

1.2.49  危险区系指由于可燃性气体环境的存在，在使用机械或电气设备时未加适当考虑以致可能引起爆炸或火灾的区域。

1.2.50  沿岸国系指对平台的特定作业行使行政管理的国家政府。

1.2.51  平台检验机构系是指本局认可的从事移动平台法定检验的船舶检验机构。

【编写说明】勘误修订。

1.2.52  小型平台系指限于沿海航区内作业的非油气勘探生产类平台，其空船重量和主尺度明显小于传统的移动式钻井平台，且其长度和宽度均不大于30m。

【编写说明】基于业界的反馈及调研情况，考虑目前涌现的此类平台的特征，增加此概念；并与规则中使用这一概念的技术条文呼应。

## 1.3  检  验

### 1.3.1  一般要求

1.3.1.3  对申请初次检验的平台，平台所有人或设计单位应向平台检验机构申请纸质图纸审查或电子图纸审查。如申请纸质图纸审查，平台所有人或设计单位应将本规则规定审批的图纸资料一式四份提交平台检验机构进行审查，审查盖章后，其中三份留存，一份退还。

【编写说明】根据目前实际图纸审查情况，增加电子图纸审查内容。

### 1.3.3  检验依据

1.3.3.3  有关国际公约及规则：

本规则各章规定还包括了中国政府已批准、接受、承认或加入的下列有关国际公约、议定书和规则及相关的修正案：

（1）2009年海上移动式钻井平台构造和设备规则（以下简称《MODU规则》）；

（2）1969年国际船舶吨位丈量公约（以下简称《吨位丈量公约》）；

（3）1966年国际载重线公约（以下简称《载重线公约》）；

（4）1972年国际海上避碰规则（COLREG）；

（5）经1978年议定书修正的1973年国际防止船舶造成污染公约（以下简称《MARRPOL73/78公约》）；

（6）2001年国际控制船舶有害防污底系统公约（以下简称《AFS公约》）；

（7）2004年国际船舶压载水和沉积物控制和管理公约；

（8）2006国际海事劳工公约；

（9）国际船舶安全营运和防污染管理证书；

（10）国际船舶和港口设施保安规则。

【编写说明】增加新生效适用或参考公约内容。

### 1.3.4  检验申请

1.3.4.1  中国籍海上移动平台的所有人或、经营人或其代理人，应向平台检验机构申请下列法定检验：

（1）初次检验；

（2）营运中检验；

（3）拖航检验。

【编写说明】根据反馈意见修订编写，使本条款的描述内容与本章的1.1.5.1一致。

1.3.4.2  营运中检验，应申请包括如下类别的检验：

（1）年度检验；

（2）中间检验；

（3）换证检验；

（4）坞内检验平台底外部及有关项目检验；

（5）循环检验；

（5）无线电台的定期检验；

（6）附加检验。

【编写说明】根据《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）的编写方法，删除“应申请”三个字，使之与下面列出的检验内容更符合。循环检验并不是一种独立存在的检验类型，故删除。

将“坞内检验”修改为“平台底外部及有关项目检验”，和“船舶与海上设施法定检验规则”相关技术规则以及IACS UR Z15中的说法保持协调一致。

1.3.4.3  下列情况之一，中国籍海上移动平台的所有人或、经营人或其代理人应向平台检验机构申请附加检验：

（1）因发生事故，影响平台安全性能；

（2）改变平台证书所限定的用途或作业区域；

（3）证书到期或失效；

（4）所有人或经营人变更及平台名称或船籍港变更；

（5）涉及平台安全的修理或改装。

【编写说明】根据反馈意见修订编写，使本条款的描述内容与本章的1.1.5.1一致。

1.3.4.5  在中国水域作业的外国籍海上移动平台的所有人或、经营人或其代理人，应当向平台检验机构申请下列检验：

（1）作业前检验；

（2）作业期间的定期检验。

有下列情况之一时，应向平台检验机构申请附加检验：

（1）因发生事故，影响平台安全性能时；

（2）存在重大安全缺陷影响航行和环境安全，本局要求平台进行检验时。

【编写说明】根据反馈意见修订编写，使本条款的描述内容与本章的1.1.5.1一致。根据交通部2016年第2号令15条和18条修改相应内容，与2号令内容保持协调一致。

### 1.3.5  检验类型

1.3.5.1  初次检验：在平台投入营运之前或在首次签发证书之前，对于某一特定证书有关的所有项目进行一次完整的检查，以保证这些项目符合有关要求，并且能够满足平台预期的营运业务。

1.3.5.2  年度检验：对与特定证书有关项目进行总的检查，以确保其处于良好状态，并且符合平台预期的营运业务。

1.3.5.3  中间检验：对与特定证书有关的指定项目进行检查，以确保其处于良好状态，并且符合平台预期的营运业务。

1.3.5.4  换证检验：对与特定证书有关的项目进行检查，以确保其处于良好状态，并且适合平台预期的营运业务，并换发新证书。

1.3.5.5  坞内检验平台底外部及有关项目检验：对平台水下部分和有关项目进行的检查，以确保其处于良好状态，并且适合平台预期的营运业务。平台底外部及有关项目的检验可以在干船坞内或在船台上进行，也可以在平台漂浮的状态下进行。在干船坞内或在船台上进行的检验称为坞内检验，在平台漂浮状态下的检验称为水下检验。

【编写说明】将“坞内检验”修改为“平台底外部及有关项目检验”，和“船舶与海上设施法定检验规则”相关技术规则以及IACS UR Z15中的说法保持协调一致；说明平台底外部及有关项目检验可采用坞内检验或水下检验的方式进行。

1.3.5.6  循环检验：作为1.3.5.3和1.3.5.4所述的中间检验和换证检验的替代方式，应平台所有人、经营人或其代理人的申请，平台检验机构可批准采用循环检验程序。

【编写说明】根据反馈意见进行修改，仅定义“循环检验”的概念，而不描述检验范围。循环检验的定义来自于2009 IMO MODUCode的1.6.4。

### 1.3.6  检验范围

1.3.6.1  初次检验

初次检验应包括平台结构、安全设备和其他设备、装置、布置和材料的全面检验。这种检验应保证平台的结构、设备、装置、布置和材料完全符合本规则的相应规定。

【编写说明】编辑性文字修订。

（1）审查平台的图纸、图表、说明书、计算书和其他技术文件，以证实结构、安全设备和其他设备、装置、布置和材料满足特定证书的有关要求；

（2）全面检查结构、安全设备和其他设备、装置、布置和材料以确保其尺寸、建造和布置都与批准的图纸、图表、说明书、计算书和其他技术文件相符，并且工艺和安装在各方面都令人满意；

（3）核查所有证书、记录簿、操作手册以及特定证书所要求的其他须知和文件都已放置于平台上；

（4）验船师应将检验结果，编制成检验报告和证书，并由平台检验机构签发法定证书。

1.3.6.2  年度检验

（1）证书检查、平台及其设备进行目视检查，以及为确定其保持良好状态而做的某些试验；

（2）平台及设备进行目视检查，确认其没有做过未经认可的变更；

【编写说明】编辑性文字修订。

（3）如果对平台或其设备状态的维护保养有疑点时，如必要，应做进一步的检查和试验。

1.3.6.5  坞内检验平台底外部及有关项目检验

【编写说明】将“坞内检验”修改为“平台底外部及有关项目检验”，和“船舶与海上设施法定检验规则”相关技术规则以及IACS UR Z15中的说法保持协调一致。

（1）对平台水下部分的壳板及有关项目进行检验，确认其处于良好状态，并适合于平台预定的用途；

（2）对平台底外部及有关项目的检验通常应在干船坞内进行，但也可以在漂浮状态下进行。如果能得到与坞内检验等效的结果，平台检验机构可允许用水下检验代替坞内检验，水下检验应在平台检验机构验船师监督下进行；

【编写说明】根据检验实际，说明了平台底外部及有关项目检验的方法，包含了坞内检验和水下检验两种。

（3）尽管有上述（2）的规定，但下列情况之一，平台底外部及有关项目检验应在干船坞内或在船台上进行，其坞内检验不考虑不能由水下检验替代：

①  平台龄15年及以上的储油平台，但仅以储油罐进行储油的平台例外；

【编写说明】编辑性修订，明确了设置了仅以储油罐进行储油的平台的例外情况。

②  结合换证检验进行的平台龄20年及以上的平台。

【编写说明】根据实际检验经验和平台运营安全情况，修订该内容，使之更符合平台实际运营情况。

1.3.6.6  循环检验

（1）应平台所有人或经营人的申请，平台检验机构可批准采用循环检验程序，以作为1.3.6.3和1.3.6.4所述的中间检验和换证检验的替代方式，但该循环检验所制定的程序中规定的检验范围和次数应与1.3.6.3和1.3.6.4的要求相符。

（2）核查经批准的一份循环检验副本连同检验记录都已放置于平台上。

【编写说明】仅描述循环检验的范围，相关定义内容在1.3.5.6中给出。

1.3.6.8  附加检验

（1）如平台发生的事故或发现的缺陷影响该平台的安全或其结构、设备、装置、布置或材料的有效性或完整性，平台的所有人或经营人应尽快向本局或平台检验机构报告该事故或缺陷。平台检验机构应启动调查，并确定是否有必要进行检验；

（2）在根据上述（1）所规定的调查而进行了修理后，或凡是进行任何重要的修理或换新，都应根据现场情况进行全面的或局部的附加检验。该检验应确保平台已有效进行了必要的修理或换新，其材料与工艺均满足要求，且均符合本规则的规定。

【编写说明】根据实际检验情况反馈，修改该条款，使该条款的要求更为明确。

### 1.3.7  检验间隔期

1.3.7.1  年度检验应在初次检验或换证检验日期的每周年日前3个月或后3个月内进行。

【编写说明】与船检法规的通用性描述保持一致。

1.3.7.2  中间检验应在初次检验或换证检验日期的第2个或第3个周年日前3个月或后3个月内进行，且该中间检验可替代1次年度检验。

1.3.7.3  换证检验应在相应证书到期日前3个月内进行。如果证书期满时平台不在接受检验的地点，平台检验机构认为正当和合理时，最多给予不超过3个月的展期。

【编写说明】与船检法规的通用性描述保持一致。只描述检验间隔期，展期内容在1.4.6.2（6）中规定。

1.3.7.4  在海上移动平台安全证书有效期间的5年内应至少进行2次坞内检验平台底外部及有关项目检验，且任何2次之间的间隔应不超过3年，其中1次应在换证检验时进行。

【编写说明】将“坞内检验”修改为“平台底外部及有关项目检验”，和“船舶与海上设施法定检验规则”相关技术规则以及IACS UR Z15中的说法保持协调一致。

1.3.7.5  无线电台的定期检验应在相应移动平台安全证书的每一周年日前3个月或后3个月内进行。

【编写说明】与船检法规的通用性描述保持一致，并明确签署的证书。

1.3.7.6  卫星应急无线电示位标（EPIRB）应按不超过5年的间隔期进行检修，并应由经认可的岸基维护保养站检修。

【编写说明】无线电台的定期检验的一项内容，移到1.5.5统一编写。

## 1.4  证  书

### 1.4.1  法定证书

海上移动平台应具有下列有关证书和文件（如适用）。检验合格后，应签发有关法定证书和文件：

（1）海上移动平台安全证书；

（2）免除证书；

（3）吨位证书；

（4）载重线证书；

（5）防止油污证书；

（6）防止生活污水污染证书；

（7）防止空气污染证书；

（8）防止平台垃圾污染检验证明；

（9）起货设备检验记录簿；

（10）适拖证书；

（11）防污底系统证书；

（12）外籍平台检验合格证书；

（13）压载水管理证书/符合证明；

（14）安全管理证书；

（15）国际船舶保安证书。

【编写说明】依据船检法规统一做法，增加免除证书。根据新生效的适用和参考公约，以及实际移动平台检验情况，增加（13）、（14）和（15）内容。

### 1.4.5  证书的签发与保存

1.4.5.2  平台经本章规定的年度检验、中间检验、坞内检验平台底外部及有关项目检验、附加检验、循环检验后，应做如下处理：

（1）检验合格后，应在相应的证书上做签署；

（2）检验表明平台或其设备不合格，则应立即采取措施并通知本局。如该平台未采取措施，则应撤销有关证书并通知本局。如果该平台在他国政府管辖的区域内，则应立即通知该港口国或沿岸国的有关当局。

【编写说明】将“坞内检验”修改为“平台底外部及有关项目检验”，和“船舶与海上设施法定检验规则”相关技术规则以及IACS UR Z15中的说法保持协调一致。

### 1.4.6  证书的有效期

1.4.6.2  各类证书有效期的签发：

（1）如换证检验是在证书到期之日前3个月内完成，则新证书自换证检验完成日期起生效，其有效期从原证书到期之日算起，不超过5年；

【编写说明】依据船检法规编写方法，内容保持一致。

（2）如换证检验是在证书到期日后完成，则新证书自换证检验完成日期起生效，其有效期从原证书到期之日算起，不超过5年；

【编写说明】依据船检法规编写方法，内容保持一致。

（3）如换证检验是在证书到期之日3个月前完成，则新证书自换证检验完成日期起生效，其有效期从换证检验完成日期算起，不超过5年；

【编写说明】依据船检法规编写方法，内容保持一致。

（4）如果所发证书的有效期少于5年，本局可延长证书的有效期自证书期满之日至5年期，但应按签发5年期证书的要求进行检验；

（5）如果换证检验已经完成，而新证书在现有证书满期前不能发给或放在平台上，则经平台检验机构可在现有证书上签署，签署后的证书自满期日起不超过5个月的时期内应接受为有效；

【编写说明】编辑性文字修订。

（6）如换证检验到期时，平台不在预定检验地点，平台检验机构认为正当和合理时，可将证书给予不超过3个月的展期。经展期的平台在抵达预定检验地点后，不得因由此展期而在未取得新证书前离开该地点。换证检验后的证书自换证检验完成之日起生效，其有效期从展期前证书到期之日算起；

【编写说明】根据实际检验情况，对条款的描述进行修订，使之符合实际情况。

（7）在特殊情况下，新证书不需从原证书到期日起计算日期。在这种特殊情况下，新证书的有效期从换证检验完成之日算起；

（8）如果年度检验或中间检验在规定的期限之前完成，则，

①  有关证书上的周年日应予签署修正，修正后的周年日应不迟于检验完成之日起3个月；

②  有关条文要求的后续年度检验或中间检验应使用新的周年日，按照这些条文规定的间隔期予以完成；

③  到期日可保持不变，但应视具体情况进行一次或多次年度检验或中间检验，从而不超过1.3.7.1和1.3.7.2规定的检验最长间隔期。

## 1.5  海上移动平台安全证书要求的检验

### 1.5.1  一般要求

1.5.1.1  海上移动平台安全证书应该进行下列检验：

（1）初次检验；

（2）年度检验；

（3）无线电台的定期检验；

（4）中间检验；

（5）坞内检验平台底外部及有关项目检验；

（6）换证检验。

【编写说明】将“坞内检验”修改为“平台底外部及有关项目检验”，和“船舶与海上设施法定检验规则”相关技术规则以及IACS UR Z15中的说法保持协调一致。

1.5.1.2  检验要求按1.5.2 ~ 1.5.8及1.3有关规定。

1.5.1.3  如适用，应按照1.5.2 ~ 1.5.8中所规定的图纸资料和检验内容开展检验工作。

【编写说明】不同类型的平台所要求的图纸资料和检验内容不尽相同，所以增加此条款，进行总体说明，以免造成理解错误和操作不便。

### 1.5.2  新建平台的初次检验

1.5.2.1  海上移动平台总体和结构部分的图纸资料应包括：

（1）平台主体结构及设备说明书，包括平台不同部位所使用的钢材规格表；

（2）总布置图；

（3）环境条件资料；

（4）甲板载荷说明书或图；

（5）基本结构图；

（6）油密及水密舱壁图；

（7）钻井区结构图（适用于钻井平台）；

（8）甲板室和上层建筑结构图；

（9）居住舱室布置图；

（10）居住舱室照明、通风、取暖、卫生设备、通道、出入口及应急逃生口等的布置图；

（11）桩腿、桩靴或沉垫、桩腿围阱、桩腿支承和升降装置结构图及强度计算书；

（12）立柱、柱靴或下壳体、撑杆、抗滑桩结构图；

（13）总体性能计算书；

（14）总纵强度计算书；

（15）各设计工况强度计算书；

（16）各设计工况稳性计算书；

（17）甲板及上层建筑各种开口位置及水密关闭装置图；

（18）干舷计算书和载重线标志图；

（19）锚泊和系泊设备布置图及系泊系统计算书；

（20）检验通道设施图；

（21）主要横剖面图；

（22）外板展开图；

（23）首结构与尾结构图；

（24）直升机甲板结构图及强度计算书；

（25）重要基座及其支撑结构图；

（26）螺旋桨、尾轴架、舵、舵杆和舵柄结构图及强度计算书；

（27）临时锚泊和拖曳设备布置图，包括舾装数计算及拖曳设备强度计算；

（28）井架及其基座强度计算书；

（29）起重机基座强度计算书；

（30）建造程序和原则工艺说明书；

（31）环境载荷计算书；

（32）结构疲劳强度计算书；

（33）动力定位系统控位能力计算书；

（33）动力定位故障模式与影响分析报告，包括冗余度试验程序；

（34）系泊及航行试验大纲；

（35）建造说明书。

【编写说明】根据审图和检验实际情况增加和修订相应内容。

1.5.2.2  海上移动平台机械装置与系统方面的图纸资料应包括：

（1）设备、管路和仪表符号、图例一览表；

（2）机械装置与系统说明书；

（3）机械设备明细表；

（4）机械装置与系统计算书；

（5）机械装置布置图；

（6）管路流程图（UFD）；

（7）管路和仪表图（P&ID）；

（8）动力通风系统图及通风导管布置图；

（9）自升式平台的升降装置/锁紧装置：

①  升降装置/锁紧装置和控制系统布置图及说明书；

②  升降装置/锁紧装置总图；

③  液压管路布置图；

④  齿轮传动装置结构图；

⑤  升降装置/锁紧装置计算书，包括齿条、锁销及锁销结构强度；

⑥  冲桩系统图；

（10）机械装置与系统试验大纲；

（11）机械设备与系统操作手册；

（12）高压管线、低温管线应力计算书；

（13）推进轴系布置图、强度、振动与校中的计算书；

（14）操舵系统管系和布置图，舵机液压动力系统图；

（15）锚机装置动力系统图。

【编写说明】根据审图和检验实际情况增加和修订相应内容。

1.5.2.3  海上移动平台电气设备部分的图纸资料应包括：

（1）电气设备说明书；

（2）电力负荷估算书；

（3）短路电流计算书；

（4）不间断电源（UPS）容量计算书；

（5）应急蓄电池组（包括临时应急蓄电池组）容量计算书；

（6）主配电板单线图和外视图，包括电力推进装置配电板（如有时）原理图和外视图；

（7）应急配电板单线图和外视图；

（8）应急蓄电池充放电板原理图和外视图；

（9）电力推进装置电路（包括主电路、操纵控制和信号电路）原理图和操纵台面板布置图、电力推进检测和报警项目表、电力推进系统各主要节点（包括主配电板、分配电板等）的谐波畸变计算；

（10）电力系统图，包括电缆型号、截面积、电流定额及其保护电器的定额；

（11）电气设备布置图；

（12）主照明、应急照明和临时应急照明系统图及布置图；

（13）内部通信系统图及布置图，包括舵角指示器、推进轴转速指示器、广播、传令钟、电话和轮机员呼叫等；

（14）报警信号系统图及布置图，包括灭火剂施放预报警系统、通用报警、冷库误关报警以及水密门关闭报警、升降机报警系统等；

（15）应急关断系统；

（16）主干电缆走向图；

（17）舵机供电系统图及其控制、监测报警系统图。

【编写说明】根据审图和检验实际情况增加和修订相应内容。

1.5.2.5  海上移动平台防火防爆（消防安全）部分的图纸资料应包括：

（1）防火控制图；

（2）危险区域划分图；

（3）防火分隔图；

（4）防火墙壁、甲板及门的结构详图；

（5）防火门控制原理图；

（6）通风系统布置图及挡火闸控制图；

（7）固定式灭火系统管路及仪表图；

（8）固定式灭火系统设计计算书（如灭火剂用量）；

（9）固定式探火及失火报警系统图；

（10）可燃气体和硫化氢气体探测和报警系统图；

（11）惰性气体系统图；

（12）逃生路线图；

（13）平台火灾爆炸及抗爆分析报告；

（14）防爆电气设备布置图。

【编写说明】根据审图和检验实际情况增加和修订相应内容。

1.5.2.13  海上移动平台总体和结构部分的初次检验应包括：

（18）自航式平台舵设备检验，包括舵杆、舵轴、舵销、舵叶检查和试验，舵设备的安装和试验等；

【编写说明】包含动力定位系统、自行移位、自航平台的设备都要进行检验和试验。

1.5.2.14  海上移动平台机械设备部分的初次检验应包括：

（1）制造者的质量体系审查，主要包括产品、原材料出入库管理及审查，测试设备及计量校核工具制度审查，焊工及无损检测人员资格审查以及焊接、制造及安装工艺审查；

（2）受压容器，热交换器及大气柜的预制检验；

（3）重要管段的预制检验；

（4）材料、产品证书的审查；

（5）内燃机、空压机、泵浦、锅炉、受压容器、大气柜及其他设备的安装检验；

（6）管段连接型式、法兰及管件的选择及技术状态检验；

（7）重要阀门的选择、技术要求的核查和效用实验；

（8）设备、容器、管汇及管段上安全装置的布置及安装检验；

（9）管路总体布置检验；

（10）设备及容器的液压试验及气密试验；

（11）管路的吹通试验；

（12）管路的密性试验；

（13）设备、容器及管段上安全装置的调试；

（14）回转机械的运转及实效试验；

（15）系统功能试验。

【编写说明】根据审图和检验实际情况增加和修订相应内容。

1.5.2.16  海上移动平台救生设备和用具部分的初次检验应包括：

（1）核查救生艇筏的配备和布置，适当时核查海上撤离系统和救助艇的配备和布置；

（2）至少50%的海上撤离系统应在安装后进行布放试验；

（3）检查救生艇及其属具；

（4）检查救生艇筏的登乘布置，试验每一降落位置，包括过载试验、确定降落速度的试验以及在平台空载吃水时救生艇筏降落到水面的试验；对于自航平台，如可行时，在航速为5kn时可降落救生艇，核查每一救生艇的回收装置；

【编写说明】修订原有技术条款，明确有航速的规定是针对自航平台的。

（5）检查海上撤离系统的登乘装置，适当时检查降落装置，包括登乘站和水线之间的船侧无开口，复核螺旋桨与其他救生设备存放之间的距离，确认其尽可能地存放于免受恶劣气候引起损坏的位置；

（6）检查救助艇及其属具；

（7）检查每艘救助艇的登乘和回收装置，并试验降落和回收装置，包括过载试验、确定降落和回收速度的试验，并确保在平台空载吃水时能使救助艇降落到水面并能够回收；对于自航平台，在航速5kn时救助艇可降落；

【编写说明】修订原有技术条款，明确有航速的规定是针对自航平台的。

（8）试验救助艇和每艘救生艇的推进器（当设置时）正常启动，并能正车和倒车运行；

（9）确认在救生艇筏及其降落站和救生设备的容器、支架、搁架及其他类似存放位置的附近有告示或标志；

（10）检查平台上便携式通信设备（如有时）和双向甚高频无线电话设备和雷达应答器的配备和存放，并核查其操作状况；

（11）检查遇险火焰信号和抛绳设备的配备和存放，核查平台上固定式通信设备（如有时）的配备及其操作状况，并试验通用报警系统的操作装置；

（12）检查救生圈，包括带有自亮灯、自发烟雾信号和可浮救生索的救生圈以及救生衣、救生服和保温用具的配备、布置及存放；

（13）检查集合与登乘站及通往集合与登乘站的走廊、梯道和出口处的照明包括应急电源供电。

1.5.2.17  海上移动平台消防部分的初次检验应包括：

（1）平台的总布置及危险区与设计图纸的符合性检查；

（2）逃生通道和脱险路线的检查；

（3）危险区通风的布置及技术要求检验；

（4）通风导管的布置和技术要求以及挡火闸的检验；

（5）核查结构防火材料的材质证明；

（6）防火墙、防火甲板的完整性和隔热性检查；

（7）检查防火控制图及其张贴情况；

（8）灭火控制室的布置及通风检查；

（9）消防水系统检查和功能试验；

（10）水喷淋系统检查和喷淋试验；

（11）泡沫灭火系统检查和试验；

（12）CO2灭火系统检查和管路系统的畅通试验；

（11）固定式灭火系统检查和试验；

（12）手提灭火器技术状况及布置检查；

（13）大型灭火器的状况及配备检查；

（14）消防员装备检查；

（15）自动探火系统检查和模拟试验；

（16）手动失火按钮系统检查及报警试验；

（17）固定式及便携式可燃气体、硫化氢气体和一氧化碳等探测系统及设备检查和试验；

（18）惰性气体系统检查和功能试验；

（19）停风、停油装置的关闭试验；

（20）国际消防通岸接头、紧急逃生呼吸装置（EEBD）、防硫化氢呼吸装置的检查；

（21）危险区内防爆设备符合性检查；

（22）应急关断设备的试验；

（23）核查易燃易爆物品的布置和存放。

【编写说明】根据审图和检验实际情况增加和修订相应内容。

### 1.5.3  不在本局监督下建造的现有平台的初次检验

1.5.3.1  总体和结构部分应提交的图纸资料和检验范围应包括：

（1）应提交包括1.5.2.1（1）~（34）所示的图纸资料；

（2）平台龄5年以下平台应进行年度检验；

（3）平台龄5~10年的平台，除上述（2）的要求外，尚应增加适当数量有代表性的压载舱；

（4）平台龄10~20年的平台，除上述（3）的要求外，对原油储存平台，尚应增加适当数量有代表性的原油舱；

（5）平台龄15~20年的平台，应按换证检验或中间检验（以先到期者为准）的要求进行；

（6）平台龄20年及以上的平台，应按换证检验的要求进行；

（7）对适用上述（5）和（6）项的平台，如果初次检验时平台的坞内检验未到期，则可考虑采用水下检验代替坞内检验。但对平台龄25年以上的平台，不考虑采用水下检验代替坞内检验。

1.5.3.2  机电部分应提交的图纸资料和检验范围应包括，

（1）应提交包括1.5.2.2（1）~（10）和1.5.2.3（1）~（16）所示的图纸资料；

（2）油燃烧设备、锅炉、经济器和蒸汽发生器应在工作状态下检查，这些设备的安全阀校验应予确认；

（3）所有压力容器的确认；

（4）测量绝缘电阻，对发电机断路器、优先脱扣继电器和发电机组原动机的调速器应进行试验，发电机并联和负荷分配应予确认；

（5）航行灯和指示器以及电源切换应予确认；

（6）舱底水泵、应急消防泵以及燃油泵、润滑油泵和强力通风的遥控装置应在工作状态下检查，必要时应予试验；

（7）确认再循环和除冰装置（如有时）；

（8）主机和海上航行所必需的辅助机械和重要的控制装置及舵机应在工作状态下试验；操舵装置的试验应交替进行；如果平台搁置时间较长，验船师可要求进行航行试验；

（9）初次启动装置应予试验；

（10）对原油储存平台，原油系统和危险处所内的电气设备应进行检查，确认其符合本局承认的规范的规定；如装有本质安全型设备，验船师应确认这些设备已经认可并认为满意；惰性气体系统的安全装置、报警系统和重要仪器应予确认，惰性气体装置应作总体检验，确保其对平台不构成危险。

1.5.3.3  救生设备部分应提交的图纸资料和检验范围应包括：

（1）应提交审查包括1.5.2.4所示的图纸资料；

（2）应对1.5.2.16所示的内容进行检验。

1.5.3.4  防火防爆安全部分应提交的图纸资料和检验范围应包括：

（1）应提交包括1.5.2.5（1）和（2）所示的图纸资料；

（2）对灭火系统进行全面检查；

（3）对防爆设备的适宜性及技术状态进行全面检查；

（4）对探火及可燃气体探测系统进行报警试验。

1.5.3.5  直升机甲板设施部分应提交的图纸资料和检验范围应包括：

（1）应提交包括1.5.2.6（1）~（3）所示的图纸资料；

（2）应对1.5.2.18（1）所示的内容进行检验。

1.5.3.6  无线电通信、航行和信号设备部分应提交的图纸资料和检验范围应包括：

（1）应提交包括1.5.2.7（1）~（3）所示的图纸资料；

（2）应对1.5.2.19所示的内容进行检验。

1.5.3.7  平台人员健康与保护部分应提交的图纸资料和检验范围应包括：

（1）应提交包括1.5.2.8所示的图纸资料；

（2）应对1.5.2.20所示的内容进行检验。

1.5.3.8  海上移动平台安全操作部分的图纸资料和设计审查应包括：

（1）应提交包括1.5.2.9（1）~（3）所示的图纸资料；

（2）应对1.5.2.21（1）~（3）所示的内容进行检验。

1.5.3.9  原平台主管机关提出的任何遗留项目和过期检验项目均应予以消除。完成检验后，平台检验周期应衔接原主管机关的检验周期。

【编写说明】按照船检条例规定，移动平台属于船舶类。所以按照“船舶与海上设施法定检验规则”的统一编写方法，与船舶法规保持一致，去掉此部分内容。

船舶法规不编写此部分内容，是因为涉及到换旗，并不是交通部一个部委的管辖职权，还涉及到商务部、海关等。在实际的操作中，部委有一套管理办法来控制此事。具体的过程检验，是按照IACS RP28来开展的。

### 1.5.3  年度检验

1.5.3.1  海上移动平台主体结构部分的年度检验应包括：

（1）桩腿围阱、钻井围阱和一切开口周围的结构以及作业水线附近的立柱或桩腿；

（2）甲板、侧板、内底板和舱壁等结构；

（3）下列结构和水密或非水密关闭设施：

①  上层建筑端壁及其水密门窗；

②  舷窗、舱口、升降口和人孔；

③  甲板下水密门、窗和通风管；

④  通往干舷甲板下或封闭上层建筑甲板下处所的通风筒围板；

⑤  露天甲板上的空气管和测深管。

（4）直升机甲板结构；

（5）钻井架上、下底座的结构；

（6）干舷甲板下结构壳板上的流水孔、排出管及其阀门和操纵设备；

（7）舷墙、栏杆及其他保护船员的安全设施；

（8）拖曳设备及其附件；

（9）自升式平台桩腿的锁紧机构；

（10）确认动力定位系统进行了正常的维护，并处于良好的状态；

（9）确认通道能安全使用。

【编写说明】根据检验实际分类，将原（9）和（10）的内容在此处删除，移至1.5.4.2。

1.5.3.2  海上移动平台机械设备部分的年度检验应包括：

（1）对发电机原动机，应急发电机、泵和管系等进行检查，必要时拆开部件检查或试验；

（2）对锅炉和其他受压容器及其安全装置进行检查和试验；

（3）检查和试验机舱通风及动力机械的供油装置的应急停止装置；

（4）检查和试验柴油机应急停止装置（如可行时）；

（5）检查自升式平台的升降装置及水塔升降装置；

（6）检查自航平台的主机和操舵装置；

（7）检查舵机和锚机；

（8）检查与动力定位系统有关的推力进器系统等装置；

（9）自升式平台桩腿的锁紧机构；

（10）确认动力定位系统进行了正常的维护，并处于良好的状态；

（11）检查油舱柜的速闭阀系统。

【编写说明】对主机及推进、操舵相关设备都需要年度检验，包含自航、DP 及自行移位等平台。增加（9）和（10）的内容来自原1.5.4.1的（9）和（10），根据检验实际分类编写。

1.5.3.3  海上移动平台电气设备部分的年度检验应包括：

（1）对下列主要电气设备作一般性检查，必要时进行效用试验：

①  主发电机和应急发电机；

②  主开关板和应急开关板；

③  主变压器和应急变压器；

④  交直流转换系统；

⑤  航行设备和无线电设备；

⑥  内部通信系统；

⑦  控制台、控制板和配电板；

⑧  防爆电气设备；

⑨  与平台安全有关电气设备的故障指示和报警器；

⑩  电缆。

（2）检查下列处所的应急照明：

①  救生艇的应急照明；

②  所有扶梯、通道和逃生口处的应急照明；

③  机舱、总配电板处及无线电室的应急照明。

（3）应结合机械检验对自动和遥控系统进行总体检验。

1.5.3.4  海上移动平台救生设备部分的年度检验应包括：

（1）核查救生艇筏的配员；

（2）核查平台上每个人都有应急须知，在醒目处所张贴适当更新的应变部署表，该表所用文字能被平台上所有人员理解，并且确认在救生艇筏及其降落站附近设有告示或标志；

（3）检查每艘救生艇筏包括其属具以及承载释放装置和液压锁闭装置（如设有），对于气胀式救生筏则检查其液压释放装置和自由漂浮装置，核查手持火焰信号；

（4）核查用于救生艇降落装置的吊艇索已经过定期检查，并在不超过5年的间隔期内已经过换新；

【编写说明】根据审图和检验实际情况，依据MSC/Circle 1206以及SOLAS RegIII 20.4.2修改。

（5）检查每艘救生艇筏的登乘布置和降落设备，每艘救生艇应下降到登乘位置，或者，若存放位置就是登乘位置时，则应下降一小段距离，如可行，应将一艘救生艇筏降落到水面。用吊架降落的救生筏的降落设施的操作应得到验证，对降落设备进行彻底检查，包括对绞车制动器的动力试验，以及是否对救生艇承载释放装置进行检修；

（6）检查每艘救助艇及其属具；

（7）确认在救生艇筏及其降落站和救生设备的容器、支架、搁架及其他类似存放位置的附近应有告示或标记；

（8）检查每艘救助艇的登乘与回收装置，如可行，救助艇应降落到水面并确认其回收性能；

（9）试验救助艇和每艘救生艇的发动机能成功地启动并能正车和倒车运行；

（10）检查和核查双向甚高频无线电话设备和雷达应答器；

（11）检查抛绳设备并核查其火箭和平台遇险火焰信号均未过期，以及检查和核查平台上通信设备和通用报警系统的操作功能；

（12）检查救生圈的配备、布置、存放和状况，包括带有自亮灯、自发烟雾信号和可浮救生索的救生圈、救生衣及其哨笛和灯、救生服、抗暴露服和保温用具，并检查相关电池的有效期；

（13）核查集合与登乘站及通往集合与登乘站的走廊梯道和出口处所的照明，包括应急电源的供电。

1.5.3.5  海上移动平台消防部分的年度检验应包括：

（1）结构防火的布置是否有重大变更；

（2）手动和/或自动防火门（如设有）的操纵试验；

（3）防火控制图是否按规定张贴；

（4）自动失火报警和探火系统，可燃气体检测和报警系统如可行时进行试验；

（5）检查消防系统，确认每台消防泵（包括应急消防泵）及其管路均处于有效状态；

（6）水带、水枪、泡沫喷枪、炮式喷射器（如设有）、灭火机以及消防员装备是否处于工作状态；

（7）检查国际消防通岸接头、紧急逃生呼吸装置（EEBD）、防硫化氢呼吸装置；

（8）检查固定灭火系统的控制装置、管路和标志，核查各系统是否保养正常及上次试验的日期；

（9）核查固定灭火系统的灭火剂数量及有效性，包括驱动气体的压力（如适用）并进行管路的畅通试验（每隔一次年度检验进行一次）；

【编写说明】描述性修订，是表达更加准确。根据检验实际修改，删除括号内容。

（10）检查柴油机遥控关断装置，并按实际可能检查机器处所内的供油关断装置；

（11）检查石油储油罐的透气管出口及呼吸阀进出口；

（12）检查通风筒、烟囱环围空间、天窗、门道及隧道的关闭装置（如适用）；

（13）确认起居处所、机器处所和其它处所的脱险通道处于满意状态。

【编写说明】根据审图和检验实际情况修订增加。

1.5.3.6  海上移动平台直升机甲板设施部分的年度检验应包括：

（1）直升机降落区域：

①  甲板防滑网；

②  识别标志；

③  安全网；

④  埋头栓系点；

⑤  周界灯、状态灯和直升机甲板强光照明灯；

⑥  排水口；

⑦  应急通道；

⑧  计测风向、风速的设备；

⑨  运动传感系统（水面式平台）；

⑩  应急备品；

⑩  扇形区域内的障碍物和井架、天线装置及起重机等障碍物的标志和照明。

（2）直升机的贮油柜及加油设备，必要时应对加油管系做压力试验。

（3）无线电通信导航设备。

【编写说明】根据实际检验情况修订。

1.5.3.7  海上移动平台其他部分的年度检验还包括：

（1）核查各种证书的有效性及操作手册；

（2）检查包括作业、设备和装置的使用及维修等记录在内的各种记录；

（3）检查系泊装置；

（4）检查平台的锚泊设备；

（5）确认平台上没使用石棉；

（6）确认平台的检查通道的日常维护保养记录；

（7）适当时，核查引航员软梯和引航员升降装置/引航员登离平台装置的配备和规格，并处于良好状态。

1.5.3.8  平台检验机构认为有必要时，可扩大检验和试验范围。

### 1.5.4  无线电台的定期检验

1.5.4.1  海上移动平台无线电台的定期检验项目应包括不少于1.5.2.19所要求的检验项目。

1.5.4.2  当平台转移到另一沿岸国的行政管辖区时，该沿岸国或其授权的代表可进行检验。

1.5.4.3  每次当沿岸国或其授权的代表进行检验时，应签发一份报告与无线电文件保存在一起。

1.5.5.4  确认卫星应急无线电示位标（EPIRB）在不超过5年的间隔期内经认可的岸基维护保养站进行了检修。

【编写说明】作为检验内容的规定，将原1.3.7.6的内容移至此处编写。

### 1.5.5  中间检验

1.5.5.1  海上移动平台的中间检验项目可参照1.5.3的规定，对大于5年平台龄的平台，应增加选择有代表性的压载舱进行检验。

1.5.5.2  有关结构方面的中间检验可结合坞内检验平台底外部及有关项目检验进行。

【编写说明】将“坞内检验”修改为“平台底外部及有关项目检验”，和“船舶与海上设施法定检验规则”相关技术规则以及IACS UR Z15中的说法保持协调一致。

1.5.5.3  中间检验完成后，应在海上移动平台安全证书上予以签署。

### 1.5.6  平台底外部及有关项目检验

1.5.6.1  平台底外部及有关项目检验参照本局认可的中国船级社《海上移动平台入级规范》（2016）中平台底外部及有关项目的检验项目。

1.5.6.2  检验合格后，应在海上移动平台安全证书上予以签署。

1.5.6.3  如果平台底外部及有关项目检验后表明平台状况不合格，见本章1.4.5.2（2）的要求。

【编写说明】依据IACS统一要求和移动平台检验实际进行修订，使规定更为符合海上移动平台的营运实践。

1.5.7.1  海上移动平台的坞内检验项目应包括：

（1）自升式平台水下部分的桩腿、桩靴或沉垫；

（2）柱稳式平台水下部分的立柱、撑杆、下壳体或柱靴；

（3）水面式和坐底式平台浮体的水下部分；

（4）水线以下壳板上的开口，并拆检其阀门；

（5）防腐设施；

（6）自航平台的螺旋桨轴及其油封装置的有效性，尾轴、尾柱和舵，并测量舵杆和舵轴承间隙及尾轴承间隙；

（7）锚、锚链及锚链舱；

（8）必要时，水下结构的节点、连接处和焊缝应采用无损探伤方法进行检查；

（9）如发现结构有明显腐蚀现象时，应进行测厚检查。

1.5.7.2  如果能得到与坞内检验等效的结果，平台检验机构可允许用水下检验代替坞内检验。 在进行水下检验之前，申请人应将检验计划提交审查。 该计划至少应包括下列内容：

（1）检验地点和环境条件；

（2）检验项目和程序；

（3）检验方法和设备；

（4）担任水下检验的潜水员资格证书和所属的潜水公司的资质证明。

水下检验应在平台检验机构的验船师监督下进行。

1.5.7.3  坞内检验完成后，应在海上移动平台安全证书上予以签署。

### 1.5.7  换证检验

1.5.7.1  海上移动平台的换证检验可在该平台进坞时进行，检验项目除应按1.5.3规定外，还应进行1.5.7.2至1.5.7.6所规定项目的检验和试验。

1.5.7.2  海上移动平台主体结构部分的换证检验还应包括：

（1）应仔细检查结构的关键构件及重要连接处，并可要求对自升式平台桩腿与桩靴、沉垫或沉箱的连接处，柱稳式和坐底式平台立柱与下壳体或柱靴的连接处，交叉构件节点，支撑构件与立柱或下壳体的连接处等部位进行无损探伤。所采用的探伤设备和方法应事先征得验船师的同意；

【编写说明】描述性修订，使规定更符合检验实际。

（2）应对双层底舱、首尾舱、底部结构、立柱、机器和锅炉处所和污水阱等进行内部检查；

【编写说明】按行业通用标准，修订名词术语。

（3）所有与主体结构连成一体的液舱都应进行内部检查，并以作业中可能遇到的最大压头进行水压试验。如操作记录表明液压舱仍具有可靠的密性，经验船师同意，可免做水压试验；

【编写说明】勘误修订。

（4）在进行内、外部检验时，对有明显腐蚀现象的处所应进行测厚；

（5）检查水密门窗和甲板开口的关闭装置，以及通舱管件的密性，必要时做密性试验；

（6）检查泥浆舱和水泥舱；

（7）检查舷外支架式锚架，抽查锚和锚链。

1.5.7.3  海上移动平台机械设备部分的换证检验还应包括:

（1）柴油机（主机及重要用途的辅机）：

①  检查机架、机座、曲轴箱及其安全保护装置、导板及螺栓、机座螺栓及垫块、汽缸盖及阀件、汽缸体、汽缸套、活塞及活塞杆、十字头、连杆及连杆螺栓、曲柄销及曲臂、十字头(或活塞销)轴承、曲柄销轴承、主轴颈及主轴承、齿轮轴及其传动机构和高压油泵等；

②  检查柴油机的带动泵，鼓风机以及废气涡轮增压器和必须检查的其他附属机件；

③  测量曲轴臂距差；

④  整个装置在工作状态下进行试验。

（2）轴系及其传动装置:

①  检查推力轴及轴承、中间轴及轴承；

②  检查轴系传动装置的外壳、轴、轴承、齿轮、液力联轴器的转子以及必须检查的其他部件。

（3）辅机、泵与管系的下列项目应进行检验和工作状态下的试验，必要时拆开检验:

①  舵机；

②  锚机；

③  空气压缩机；

④  锅炉给水泵及管系、锅炉放泄管系；

⑤  冷凝水泵、真空泵及管系；

⑥  燃油增压泵、驳运泵、锅炉燃油泵及管系；

⑦  主辅机冷却水泵及管系；

⑧  主辅机滑油泵(包括滑油驳运泵)及管系；

⑨  液压轴系传动装置的供油泵及管系；

⑩  主蒸汽管和外径大于75mm的进汽管应检验其外部情况，可拆下某些管段检验其内部情况，必要时进行液压试验；

⑪  燃油系统的应急停止设施；

⑫  消防泵、舱底泵、压载泵及管系以及防污染设备；

⑬  热交换器；

⑭  自升式平台的升降装置及其系统；

⑮  其他需要检验的项目。

（4）起动空气瓶和起动空气管系:

①  空气瓶(包括附件)应打开清洁并进行内部检验；如不能做内部检验，则可用液压试验代替，必要时测定瓶壳厚度；起动空气管系可拆下某些管段检查其内部情况；

②  工作压力的外部检验，并校验安全阀；

③  空气瓶或管系在重大修理后或需要时，应进行液压试验。

（5）对与动力定位系统有关的推力器系统进行试验。

（6）检查舵设备并做效用试验；

（7）做排水、压载系统的效用试验。

（8）做排水、压载系统的效用试验。

1.5.7.4  海上移动平台电气设备部分的换证检验还应包括:

（1）电源装置:

①  主电站在工作负荷状态下做单机和并联运行试验，检查负荷分配及各种保护装置的工作情况；

②  检查电压调整率；

③  检查应急电站和变电设备在工作负荷下的效用情况，并检查当主电源失电时应能自动接入应急电路和主电源恢复时能自动切断；

④  检查应急和临时应急电源蓄电池组的效用情况，并检查当主电源失电时应能自动接入应急电路和主电源恢复时能自动切断；

⑤  对动力定位系统电源的控制装置进行试验。

（2）检查应急电源供电系统的完整性及其效用是否正常；

（3）检查航行灯、信号灯及其控制器的效用情况；

（4）检查应急停车装置、通风机和油泵应急切断装置的可靠性；

（5）重要用途的电动机，其中包括锚机、空压机、舱底泵、压载泵、消防泵以及为主辅机和锅炉等服务的电动机，应在工作状态下进行效用试验；

（6）检查平台内通信和信号装置的效用情况；

（7）检查轴系传动装置电磁离合器的效用情况；

（8）对电力推进装置，应检查推进电动机、发电机、励磁装置及控制、信号、保护和联锁等电路的运行情况；

（9）对平台升降装置，应检查升降电动机、液压泵电动机及控制、信号、保护和联锁等电路的运行情况；

（10）检查整个平台电缆网路的安全性和完整性，并测量整个平台主要电气设备和电路的绝缘电阻；

（11）检查危险区内防爆电气设备的安装情况和安全可靠性；

（12）检查避雷和接地的正常性；

（13）各种重要的电气仪表应经认可机构进行校核；

（14）自动和遥控系统：

①  所有机械、液压及气动控制执行机构及其动力系统均应进行检查或试验；

②  应测量电控制电动机或执行机构绕组的绝缘电阻；

③  对无人机械处所的控制系统，应在码头或坞内按推进机械的低功率进行运转试验，以确保所有自动功能、报警及安全系统的性能良好。

1.5.7.5  海上移动平台消防设备部分的换证检验还应包括：

（1）自动失火报警和探火系统进行效用试验；

（2）可燃气体检测和报警系统进行效用试验；

（3）水消防系统进行效用试验；

（4）必要时，固定灭火系统管路进行水压试验。

1.5.7.6  海上移动平台无线电台的换证检验范围应不少于1.5.2.19所要求的范围。

1.5.7.7  换证检验完成后，应签发新的海上移动平台安全证书。

## 1.6  吨位证书要求的检验

### 1.6.1  吨位证书

仅在中国水域作业的平台应按《国内航行海船法定检验技术规则》（2011）第1篇第11章的规定签发平台吨位证书；在国际水域中国水域以外作业的平台应按《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第1篇第16章的规定签发平台国际吨位证书。

【编写说明】国际水域没有明确的定义说明，故做此修改，以免造成误解。

### 1.6.2  吨位丈量

在中国水域作业的平台的吨位丈量应按本局《国内航行海船法定检验技术规则》（2011）第2篇的相关规定，提供有关图纸和进行吨位丈量；在国际水域中国水域以外作业的平台的吨位丈量应按本局《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第2篇的相关规定，提供有关图纸和进行吨位丈量。

【编写说明】国际水域没有明确的定义说明，故做此修改，以免造成误解。

## 1.7  载重线证书要求的检验

1.7.2  对于仅在中国水域作业的平台，上述检验应按本局《国内航行海船法定检验技术规则》（2011）第1篇第5章的有关规定进行，检验合格后签发相应的证书；对于在国际水域中国水域以外作业的平台，上述检验应按本局《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第1篇第7章的有关规定进行，检验合格后签发相应的证书。

1.7.3  平台载重线除应符合本规则第3章的要求外，对于仅在中国水域作业的平台还应符合《国内航行海船法定检验技术规则》（2011）第3篇的有关规定；对于在国际水域中国水域以外作业的平台还应符合《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第3篇的有关规定。

【编写说明】国际水域没有明确的定义说明，故做此修改，以免造成误解。

## 1.8  防止油污证书要求的检验

### 1.8.1  一般要求

签发防止油污证书并保持其有效性应进行下列检验：

（1）初次检验；

（2）年度检验；

（3）中间检验；

（4）换证检验。

### 1.8.2  检验要求

对于仅在中国水域作业的平台，上述检验应按本局《国内航行海船法定检验技术规则》（2011）第1篇第6章的有关规定进行，检验合格后签发相应的证书；对于在中国水域以外作业的平台，上述检验应按本局《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第1篇第8章的有关规定进行，检验合格后签发相应的证书。

【编写说明】根据现场检验反馈修订，编写方式保持统一。

## 1.9  防止生活污水污染证书要求的检验

### 1.9.1  一般要求

签发防止生活污水污染证书并保持其有效性应进行下列检验：

（1）初次检验；

（2）换证检验。

### 1.9.2  检验要求

对于仅在中国水域作业的平台，上述检验应按本局《国内航行海船法定检验技术规则》（2011）第1篇第7章的有关规定进行，检验合格后签发相应的证书；对于在中国水域以外作业的平台，上述检验应按本局《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第1篇第9章的有关规定进行，检验合格后签发相应的证书。

【编写说明】根据现场检验反馈修订，编写方式统一。

## 1.10  防止空气污染证书要求的检验

### 1.10.1  一般要求

签发防止空气污染证书并保持其有效性应进行下列检验：

（1）初次检验；

（2）年度检验；

（3）中间检验；

（4）换证检验。

### 1.10.2  检验要求

对于仅在中国水域作业的平台，上述检验应按本局《国内航行海船法定检验技术规则》（2011）第1篇第16章的有关规定和本规则第17章的技术要求进行，检验合格后签发相应的证书；对于在中国水域以外作业的平台，上述检验应按本局《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第1篇第18章的有关规定进行，检验合格后签发相应的证书。

【编写说明】根据现场检验反馈修订，编写方式统一。

## 1.14  防污底系统证书要求的检验

### 1.14.1  一般要求

1.14.1.1  签发防污底系统证书并保持其有效性应进行下列检验：

（1）初次检验；

（2）附加检验。

### 1.14.2  检验要求

1.14.2.1  对于仅在中国水域作业的平台，上述检验应按本局《国内航行海船法定检验技术规则》（2011）第1篇第17章的有关规定进行，检验合格后签发相应的证书；对于在中国水域以外作业的平台，上述检验应按本局《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第1篇第20章的有关规定进行，检验合格后签发相应的证书。

1.14.2.2  对于没有涂装防污底漆，而仅是涂装普通的油漆涂层或者没有涂层的平台，也视为该平台符合AFS公约要求，并签发防污底系统证书。

【编写说明】根据现场检验反馈修订，统一编写方式。

## 1.16  压载水管理证书/符合证明要求的检验

### 1.16.1  一般要求

压载水管理证书/符合证明要求的检验应符合《2004年国际船舶压载水和沉积物控制和管理公约》的相关要求。

【编写说明】增加新生效公约的检验要求。

# 第2章  构造、强度、材料和焊接

## 2.1  通  则

2.1.3  本章所采用的工况系指在具体的操作模式下，装载情况和对应载荷条件的组合。

【编写说明】梳理规则中工况的定义，避免引起误解。定义用于本章的工况，以免与其他章节混淆。

## 2.2  通  道

### 2.2.2  进入货舱、液舱、压载舱和其他处所的安全通道

2.2.2.1  进入货舱、隔离空舱、液舱和其他处所的安全通道应可直接从开敞甲板进入，并能确保对这些处所进行全面检查。如安全通道从开敞甲板进入不切实际，可从机器处所、泵舱、深隔离空舱、管隧、货舱、双壳处所或不载运油或危险品的类似处所进入。

2.2.2.2  长度为35m或以上的液舱和液舱的分舱，应至少设置2个尽量相互远离的出入舱口和梯子。长度小于35m的液舱应至少有１个出入舱口和梯子。当一个液舱被1道或多道制荡舱壁或类似的隔堵所分开时，如不易布置从该舱一端至另一端的通道，则应至少设置2个出入舱口和梯子。

2.2.2.3  每个货舱应至少设置2个尽量相互远离的出入通道。通常，出入通道应按对角线布置，例如1个出入通道布置在左舷靠近货舱前端舱壁处，另1个出入通道布置在右舷靠近货舱后端舱壁处。

2.2.2.4  自升式平台的桩靴和升降基础可免于上述条款之规定。

【编写说明】依据IMO新生效的MODU CODE UI1和工程实际情况进行修订。

## 2.3  设计载荷

### 2.3.1  一般要求

2.3.1.1  应使用实际的载荷条件，包括重力载荷及预定作业区域的相关环境载荷，以调查核查每座平台的各种操作模式。如适用，应考虑的环境条件包括：风、波浪、海流、冰、海床、温度、海生物和地震。

【编写说明】修订术语的使用，是前后保持一致。

### 2.3.2  风载荷

2.3.2.1  在确定风载荷时，应根据实际情况考虑持续风和阵风的风速，业主（设计者）选定的持续风速不得小于25.8 m/s（50kn）。压力与合力的计算应按本规则3.3中所述的方法或使平台检验机构满意的其他方法计算。

2.3.2.2  对于无限作业区域的移动平台，其结构用最小设计风速应为：

（1）自存工况：51.5m/s（100kn）；

（2）作业工况：36.0m/s（70kn）。

【编写说明】根据工程实际，明确结构用风速的规定，与稳性章节规定的风速区分开来。对于无限作业区域用的风速和持续风速，依据IACS UR D的要求，做了最小规定，其目的是为了确保安全。

### 2.3.4  海流载荷

2.3.4.1 设计流速应取平台作业海域设计重现期内可能出现的最大流速，必要时尚应考虑流速的垂向分布。

【编写说明】描述性修订，使规定更为准确。

## 2.4  结构分析

2.4.1  应对所有操作模式下的足够载荷条件进行分析，以评估所有主要构件的临界设计情况。相应的设计分析应使平台检验机构满意，分析应根据实际设计的需要至少包括下列的一种或数种：

（1）屈服强度分析；

（2）屈曲强度分析；

（3）疲劳强度分析；

（4）刚性分析；

（5）振动分析；

（6）碰撞分析。

【编写说明】统一名词术语的使用，并修订语句描述，使表达更准确。

## 2.6  对自升式平台的特殊考虑

2.6.1  确定自升式平台主体强度和构件尺寸的几种设计工况应涵盖作业模式、迁移模式、升降模式和自存模式下的典型工况。

（1）满载作业工况：即平台在满载负荷下处于井位预定高度的海面上，在规定的环境条件下进行正常作业的状态；

（2）迁移工况：即平台在海上转移时的状态；

（3）升降工况：即平台在井位上升、降桩腿，预压及主体升、降时的状态；

（4）自存工况：即在极端环境条件下平台不能继续作业，而只有通过调整其可变载荷或放弃部分载荷来达到某种安全的状态。

【编写说明】编辑性修订，保持整本规则中名词术语的统一。

2.6.3  平台的设计应使壳体与最高的设计波之间留有峰隙，包括天文潮和风暴潮的组合影响。最小峰隙可取1.2m或风暴潮高、天文潮高和平均低水位以上设计波高三者之和的10%，两者取其小者。

【编写说明】编辑性修订，保持整本规则中名词术语的统一。

## 2.8  对坐底式平台的特殊考虑

2.8.2  坐底式平台设计时应考虑迁移模式、作业模式、自存模式和沉浮模式下的典型工况。

【编写说明】编辑性修订，保持整本规则中名词术语的统一。

## 2.13  专用海水压载舱的保护涂层

对于从事国际作业的平台，所有专用海水压载舱在建造期间时应按IMO MSC.215（82）决议通过的《所有类型船舶专用海水压载舱和散货船双舷侧处所保护涂层性能标准》的建议进行涂装。就本节而言，自升式平台的预加载液舱应视为专用海水压载舱。此类平台的沉垫液舱和桩靴不应视为专用海水压载舱。

【编写说明】根据公约规定的适用范围，修订该条款，符合实际情况。

## 2.15  焊  接

2.15.6  无损探伤可采用以下方法：

（1）目视；

（2）磁粉探伤；

（3）渗透探伤；

（4）射线探伤；

（5）超声波探伤；

（6）平台检验机构认可的探伤方法。

【编写说明】修订名词术语，保持统一写法；考虑新的无损检测方法，增加内容（6）。

## 2.17  排水和沉积物控制

所有压载舱和预加载液舱以及相关管系的设计应便于有效排水和清除沉积物，应避免使用可能导致沉积物和有害水生物附着的涂层。参见国际海事组织《2004年国际船舶压载水和沉积物控制和管理公约》。

【编写说明】公约已经生效，修改技术条款内容。

## 2.18  对坐底箱型平台的特殊考虑

2.18.1  确定坐底箱型平台主体结构强度和构件尺寸的设计工况，应涵盖作业模式、迁移模式、自存模式和沉浮模式下的典型工况。

2.18.2  漂浮状态时，应根据作业海域的环境条件和设计要求确定设计波。

2.18.3  主体结构应设计成具有骨架支撑的壳体，并使其具有足够的刚度。

2.18.4  应对主体结构与吊机连接处的局部结构予以特别注意，并对其焊透性和应力集中现象给予足够的考虑。

2.18.5  平台主体底部设计时，应评估可能的冲刷作用的影响（失去底部支撑）。如果平台装有裙板，则应对其影响予以特殊考虑。

【编写说明】根据工程实际和审图检验积累，增加本节内容。

# 第3章  分舱、稳性及干舷

## 3.1  通  则

### 3.1.1  定义

（4）空船重量：系指整个平台的结构重量连同永久安装于平台上的机械、设备和舾装件，包括固定压载、备件以及机械和管路中保持正常工作时的液体，但不包括贮存在液舱或备用供应舱内的液体、消耗品或可变载荷、贮存物品、人员及其个人物品的重量，以吨计。

【编写说明】在第1章中增加“空船重量”的定义，本章删除该定义。

## 3.3  复原力矩和风压倾侧力矩曲线

3.3.3  风压倾侧力矩曲线图应按用下列公式计算的风力绘制：

F = 0.5 CS CH ρ V² A

式中：F——风力（N）；

CS——根据受风构件的形状确定的形状系数（见表3.3.3（1））；

CH——根据受风构件在海平面以上的高度确定的高度系数（见表3.3.3（2））；

ρ——空气密度（1.222 kg/m³）；

V——风速（m/s）；

A——在直立或倾侧状态下所有暴露在垂直于来风方向平面的投影面积（m2）。

【编写说明】根据业界反馈意见进行修改，旨在将A的物理意义表述地更加明确清晰。

## 3.5  分舱和破损稳性

### 3.5.2  柱稳式平台

3.5.2.2  在各种作业或迁移工况下，平台都均应具有足够的浮力和稳性，使其能在所考虑水线下以下的泵舱、设有海水冷却系统的机舱或与海水邻接的舱室，全部或任一部分淹水时：

（1）倾斜角应不大于25°；

（2）位于最终水线以下的任何开口应为水密；

（3）根据这种情况计算求得的倾角之外7°范围之内应为正稳性。

【编写说明】根据反馈意见进行修改，旨在令语句表达更通顺清晰。

## 3.6  坐底稳性

3.6.5  平台坐底时的抗滑稳性用抗滑安全系数kh来衡准，可按下式计算：

式中：Fk——考虑了摩擦力、被动土的压力、桩腿、下壳体或防滑桩的抗滑力的总和，kN；

Fh——作用在平台上，沿平台预计滑动方向水平力的总和，kN·m。

【编写说明】根据反馈意见进行修改，更正了水平力Fh的量纲。

## 3.8  水密完整性

### 3.8.2  内部开口

3.8.2.1  确保内部开口水密完整性的设施应符合下列规定：

（1）平台在漂浮状态下作业时，所使用的门和舱口盖应在压载水集中控制站进行遥控，并且也应能在每一侧就地操作。控制站应设置开启/关闭指示器；

（2）自升式平台的门或舱口盖，或柱稳式平台和水面式平台最深载重线吃水以上的门，如其通常在平台处于漂浮状态时关闭，则可为速动型并应设有一个报警系统（例如灯光信号），向就地和压载水集中控制站的人员显示这些门或舱口盖开着或关着。这种门或舱口盖均应贴有告示，写明当平台处于漂浮状态时不应开着；

（3）遥控操纵的门应满足《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第4篇第2-1章第25-9.2条的要求。

【编写说明】依据IMO MODU Code英文原文修订，补充了水面式平台。

## 3.10  海上移动起重平台稳性附加要求

### 3.10.1  一般要求

3.10.1.1  起重平台的稳性、分舱和载重线除应符合本章3.1至3.9的适用要求外，还应依据公认的规范标准核算起重作业的漂浮稳性和/或坐底稳性符合本节要求。

3.10.1.2  海上移动起重平台应核算各种营运模式下的稳性，包括起吊作业下的稳性应考虑甲板货物对稳性的影响，如果拟装载的甲板货物可积聚水，诸如开敞的货箱或管子，则应进行相应的自由液面修正。在稳性计算中，应考虑甲板货物和设备处于实际可能的最不利位置上。

3.10.1.3  下述文件应包括在操作手册中：

……

3.10.2  起重作业漂浮稳性

……

3.10.3  起重作业坐底稳性

……

3.10.4  甲板货物

……

【编写说明】基于近年实际工程经验，对移动平台漂浮起吊稳性的理解和认识也在不断深入——漂浮起吊稳性属于作业范畴，漂浮起吊作业环境条件并不固定；IMO并无对漂浮起吊稳性的具体要求，且各船级社的要求差异较大。因此，在法定层面很难全面、合理地对其进行定量要求。故此次修改将原有具体的、定量的要求予以删去，仅保留基本的原则性要求，并经综合归纳后列于3.10.1.2中。

# 第4章  轮机装置

## 4.1  通则

### 4.1.1  一般要求

4.1.1.2  除了上述规定外，凡经海上钻井生产实际应用证明为有效的规则或标准，如与本规则不相抵触并为平台检验机构所接受，也可应用。

【编写说明】考虑到非油气平台，故删除“钻井”一词，以包括旅游、渔业等非油气平台。

4.1.1.4  机械设备的材料应具有合适的化学成份以及力学和工艺性能。平台上禁止使用石棉材料。对于渔业养殖平台，与海水接触的机械设备所使用的材料、涂料等应考虑所养水产品健康的因素。

【编写说明】考虑到将来人的健康，从毒素源头控制，故增加“对于渔业养殖平台禁止使用有毒材料包括涂料”的规定。

4.1.1.5  自航平台

（1）自航平台的机电设备除满足本章要求外，还应满足第6章的相关要求；

（2）机器处所或发动机控制室与驾驶室之间的通信应符合第6章相关要求；

（3）应按第6章相关要求配备轮机员报警装置；

（4）带推进器的非自航平台的机电装置除满足本章要求外，还应满足本规则第19章的要求。

【编写说明】由于第19章新增要求，故在此新增指向的要求。

### 4.1.2  环境条件

4.1.2.2  与平台安全有关的机械设备、系统，其设计和布置均应符合表4.1.2.2中的环境温度的规定，以保证其能正常运转。对于有限航区限制作业区域的平台，环境温度可按航区其限制作业区域内的实际情况选取。

【编写说明】对于海上移动平台来讲，限制与无限制作业区域的概念更合适，航区的概念是从船来的，不是非常适用平台的作业特点。

## 4.2  设备的一般安全措施

4.2.1  锅炉、机械的所有部件、，所有蒸汽、液压、气动和其他系统，以及相关的承受内压的附件，在首次投入使用之前均应进行包括压力试验在内的试验。

【编写说明】标点符号修改，避免岐意。

4.2.7  应根据情况，为防止机械出现润滑油中断，可能迅速导致破裂、损坏或爆炸，应设有自动停止装置或报警器。经平台检验机构认可后可允许安装越控自动停车的装置。

【编写说明】描述性的完善，根据反馈意见修改，使表达更准确。

### 4.2.11  渔业养殖平台的特殊要求

4.2.11.1  粉状饲料如在围蔽处所混合，应有合适的措施防止粉尘扬散。

4.2.11.2  安装在有易爆粉尘存在的围蔽处所内的设备，应满足相应等级的防爆要求。

【编写说明】渔业平台的特殊要求

## 4.6  泵与管系

### 4.6.2  锅炉给水系统和蒸汽管系

4.6.2.1  凡是由于给水中断而可能发生危险的蒸汽系统，至少应设有包括给水泵在内的两套独立的给水系统；也允许在气鼓上开一个进水口。对于并非主要关系到平台安全的蒸汽系统，如设有给水中断时自动关闭的装置，则可装设一套给水系统。此外，应设有防治止给谁水系统任何部分超压的装置。

【编写说明】错别字修订。

4.6.2.3  可能发生危险的水击作用的每一蒸汽管路，应设有有效的泄水装置。以免发生危险的水击作用。

【编写说明】与MODU CODE 4.5.2保持一致。

### 4.6.3  压缩空气管系

4.6.3.4  利用压缩空气直接启动的内燃机的起启动压缩空气系统装置，应设有防止启动空气管路内部发生回火和内部爆炸的适当的保护装置。

【编写说明】根据中海油田服务股份有限公司的意见修改，因为该条款适用于带空气分配器的内燃机；此处明确适用类型。修订的要求是根据青岛分社、大连分社等专家讨论而定的。

4.6.3.6 应采取措施尽量减少油类进入起动空气压力系统，并能对该系统进行泄放。

【编写说明】补充漏字，使意思完整。

4.6.3.7利用压缩空气系统为饲养水产品增氧：

（1）  则管路应单独设置，并应有措施防止海水被倒吸；

（2）  宜单独设置空气瓶；

（3）  不应与控制、仪表用气的管路相连。

【编写说明】“压缩空气系统应能为设施安全地提供合格的驱动动力用气、仪表和控制用气、散料输送用气以及其他杂用。”

### 4.6.4  燃油、润滑油和其他可燃油类的布置

4.6.4.6  平台推进系统和重要的系统或等效装置所必需的每一种燃料均应配备两个燃料油日用柜，燃油日用柜及供油管路的设置，应满足当一个油柜在清洁或修理时，另一个油柜可持续供应燃油。每一日用柜容量均至少供推进装置在最大持续功率下以及发电机装置在正常负荷下工作8h。

【编写说明】（1）“功能”修改为“功率”，使意思更准确和完整。（2）根据CCS《海上移动平台入级规范》（2016）第4篇3.8.5.2，增加“燃油日用柜及供油管路的设置，应满足当一个油柜在清洁或修理时，另一个油柜可持续供应燃油。”目的是为确保供油安全。（3）增加“一日用”使语句更通顺

### 4.6.5  高压燃油输送管路

4.6.5.2 所有温度超过220℃且可能因燃料系统故障而受到影响的表面均应妥善隔热并防止油料渗入隔热层。

【编写说明】根据中海油田服务股份有限公司的意见修改，确保安全。

### 4.6.8  滑油系统

4.6.8.4  如滑油泵能使管系的压力超过设计值，则应在泵的排出端设安全阀。安全阀排出的滑油应流回至泵的吸入端，并能有效地控制泵的排出压力小于不大于管系的设计压力。

【编写说明】文字表述性修改，使意思完整。

### 4.6.10  舱底排水系统

4.6.10.1  一般要求

……

（7）如有爆炸危险，应对危险区的排水予以特殊考虑。舱底排水系统的设计应避免不同类别的危险区之间和危险区与非危险区之间直接流通。

【编写说明】本款属自由裁量条款的修改。

4.6.10.2  柱稳式平台的附加要求

（1）浸水时，影响平台稳性的锚链舱应配有舱底水遥控指示装置和固定排水装置。藏滴舱底水遥控指示装置应设置在压载水集中控制站。

（2）至少有一个4.6.10.1（2）中所述的泵和所有泵舱舱底水吸入阀应能遥控和就地控制。

（3）应在压载集中控制站配有两套独立的下浮体内推进机舱和泵舱舱底水高位声光报警系统。

【编写说明】错别字修订，使意思完整。

### 4.6.11  压载系统

4.6.11.1  柱稳式平台

……

（3）压载系统应至少配备两个独立泵，以保证当任一台发生故障时该压载系统仍能保持工作。上述压载泵不必为专用，但应能随时投入使用；

【编写说明】文字表述性修改，使意思完整。

……

（6）本款（3）中所要求的压载泵均应能从应急电源供电。该供电系统中应设计成在其任一部件失效时后，压载系统仍能将平台从4.1.2所规定的倾角恢复到水平纵倾和安全吃水的状态；

【编写说明】文字表述性修改，使意思表达更准确。修改后的要求与MODU CODE 2009中4.10.6的要求保持一致。

……

（9）每一压载舱上应设有足够数量和横截面积的空气管，使压载泵系统在本款（1）至（8）所述工况下有效地工作。为使平台在破损后通过压载舱排水恢复其正常吃水且不倾斜，压载舱的空气管口应位于第3章规定的最严重的破损水线以上，并位于破损区域之外；

【编写说明】补充漏字，使意思完整。

……

### 4.6.12  进水防护

4.6.12.3  管系中的非金属膨胀接头，如果位于穿过平台舷侧的管系中且贯穿位置和非金属膨胀接头均位于最深的载重线以下，则应作为本规则1.3 中所述坞内平台底外部及有关项目检验的一部分进行检查，并在必要时或按制造商推荐的间隔期限予以更换。

【编写说明】统一名称

### 4.6.13  空气、溢流和测量管

4.6.13.1  空气管

（1）贮藏水、燃油、滑油的所有常压储存液体的舱柜、以及隔离空舱和管隧均应装设空气管，必要时轴隧也应装空气管。空气管应从舱柜顶部引出并远离注入管；如提供浮力的水密舱室经强度计算或试验，满足1个大气压负压和1个大气压的正压，并能够在其进水后满足稳性（对于坐底式设施，满足坐底稳定性）的要求，经船舶检验机构同意，可不设置空气管。但有泵入或泵出的舱柜除外。

【编写说明】文字表述性修改，也属要求范围性扩展。对于非油气平台，存在由于液体挥发导致液舱处于危险之中的常压储存的液体，不仅是水、燃油、滑油，从保护常压液体存储舱柜的角度出发，扩大此款的要求范围。修订后的此款要求与其他船级社规范要求也保持了一致。

### 4.6.14  冷却系统

4.6.14.1  主柴油机应设有足够排量的主冷却水泵和备用冷却水泵。仅装有一台主机时，不论主冷却水泵为主机带动或有独立动力，则允许设均应设有一台完整的备品泵作为独立动力的备用冷却水泵。

【编写说明】根据上海佳豪的建议，作文字表述性修改，使意思准确。原意为仅装有一台主机时，不论主冷却水泵为主机带动或有独立动力，设一台备品泵就可以。要求过低，也不符合工程实际。故修改为设置一台独立的备用冷却水泵。

装有多台主机时，若各自均带有冷却水泵，则允许设一台完整的备用冷却水泵。

4.6.14.2  每台辅柴油机均带有冷却水泵时，可免设备用冷却水泵；若多台辅机共用一冷却水系统，则仍需设备用泵该冷却水系统中应至少设置一台主用冷却水泵和一台备用冷却水泵。

【编写说明】根据中船重工船舶设计研究中心有限公司的意见，对“共用一冷却水系统”进行具体解释或说明，对本款进行增补性修订。修订原则中，多台冷却水泵，至少备用一台的安全原则。

# 第5章  电气装置

## 5.2  环境条件和工作条件

### 5.2.2  工作条件

5.2.2.2  在配电系统中电压总谐波不应超过8%，单相谐波不应超过5%。由半导体变流器供电者，则应能在可能出现较大谐波成分的情况下正常工作。

【编写说明】来源于IACS要求，与规范也一致。

## 5.3  触电、电气火灾及其他电气灾害的预防措施

5.3.5  如不能通过正常的构造有效接地，则应采取措施将所有固定安装的机器、井架的金属结构（如设有）、桅杆和直升机甲板有效接地。

【编写说明】描述性修订，更为准确。

5.3.6  为尽量减少对工作人员的伤害，配电板的结构和安装应符合下列要求：

（1）易于接近电器和设备；

（2）配电板的两侧和背面，必要时包括正面，均应有适当的防护；

（3） 对地电压或工作电压超过平台检验机构规定值的裸露带电部件，应采用前蔽结构；

（4）在配电板的前后应铺设防滑和耐油的绝缘垫或绝缘格栅。

【编写说明】错别字修改。

5.3.14  所有输送油、油气等易燃液体和气体的管道和贮罐应可靠接地和跨接，以防止由于产生的静电放电引起的灾害。

【编写说明】依据调研，在原文基础上的修改，原文中的压缩气体和二氧化碳不会由静电引起灾害。

## 5.4  主电源

5.4.2  这些发电机组的台数和容量，应能在任何一个发电机组停止工作时，仍能确保5.1.6（1）中除钻井作业以外的所有设备的供电。

除了用于推进和操舵（不含DP）的主电源，主电源也可以是岸电、太阳能板、蓄电池组等，或者其与发电机组的组合，但是其性能、容量等应满足本章相应要求。如果蓄电池组额定输出大于20kW时，需要对蓄电池组及场所进行危险源和防护措施的分析识别。

【编写说明】错别字修改，并依据调研及国外做法增加第二段内容。

5.4.7  主电源应符合下列规定：

（1）如电力通常能由一台发电机供应，应设有适当的卸载装置以确保推进、操舵和平台安全所需各种设备的供电完整性。在处于运转中的发电机损坏时，应有充分的措施自动起动一台具有足够功率的备用发电机并与其主配电板接通，以确保起动主推进装置和重要的辅机（如有必要则包括顺序运转）以确保平台的安全。如为确保5.1.6（1）所述各项设备发挥效用所必需的功率（钻井作业、起重作业所需功率除外）为250kW或以下，经平台检验机构同意，可不必满足这些规定；

【编写说明】依据调研，添加起重作业为非必需功率。

（2）如果电力通常由一台以上同时并联运转的发电机供应，应有措施（例如卸载）确保在其中一台发电机发生故障时，其余各台发电机能保持运转而不发生过载，以确保推进装置工作和平台安全.

（3）如果主电源用于平台的推进，则主汇流排至少应分成两段，通常应由可拆接的连接件或其它经平台检验机构认可的器件加以连接，并尽可能地将发电机组和其他双套设备均分地连接至这两段主汇流排上。

【编写说明】错别字修改及描述性修订。

## 5.5  应急电源

5.5.2  应急电源、临时应急电源和应急配电板应位于破舱水线以上，在第3章所述假定破损范围之外和易于到达的处所内，不应置于防撞舱壁（如设有）的前方。

【编写说明】描述性修订。

5.5.9  应急配电板应尽可能靠近应急电源安装，如应急电源为发电机，则应急配电板最好与其装设在同一处所。

【编写说明】描述性修订。

5.5.15.3  对标示海上结构物所需的声光信号供电96小时，如平台障碍标示灯。

【编写说明】依据业界反馈，添加供电96小时的声光信号示例。

5.5.15.4  对下列设备供电18小时：

（1）紧急情况下所需要的所有内部通信设备；

（2）探火和失火报警系统，可燃气体探测报警系统（如设有）；

（3）断续使用的手动失火报警器按钮和所有紧急状态下所需要的内部信号设备；

（4）防喷器关闭设备、使平台脱开井口装置的电气控制设备（如设有）。

【编写说明】满足非油气设施要求。

5.5.17  对于小型平台，应急电源应能对下列设备按以下规定的时间供电：

（1）对下列各处的应急照明供电，供电时间：近海设施为12h，沿海设施为6h：

①  每一登乘救生艇、筏的集合地点、登乘地点及其舷外的照明处；

②  通达登乘救生艇、筏集合地点、登乘地点的走道、梯道和出口处；

③  所有服务及起居处所和他们内部的通道、梯道、出口；

④  机器处所及主发电站内，包括它们的控制位置；

⑤  所有控制站、机器控制室以及每一主配电板和应急配电板处；

⑥  消防员装备储放处所（如设有）；

⑦  第4章规定的消防泵、喷水器供水泵、应急舱底泵等处所以及这些泵的电动机起动位置（如设有）。

（2）对下列设备供电。供电时间：近海设施为12h，沿海设施为6h：

①  第12章所要求的航行灯和其它号灯；

②  第11章所要求的无线电通信设备和航行设备；

③  所有在紧急状态下需要的内部通信设备；

④  探火及失火报警系统以及防火门的固定和释放系统；

⑤  白昼信号灯、号笛、手动失火报警系统按钮和所有紧急状态下需要的内部报警信号设备；

⑥  第4章所要求的消防泵之一（如设有）；

⑦  自动喷水器泵（如设有）；

⑧  应急舱底泵以及操纵电动遥控舱底泵所必需的所有设备（如设有）。

编写说明：参照国内航行海船法定检验技术规则第4篇第4章3.4.1（1）和（2）。

## 5.9  照  明

5.9.2  下列处所的照明至少应由照明用的两个最后分路供电。当其中任何一路不能供电时，另一路仍应能保持该处所必要的照明。

（1）Ａ类机器处所；

（2）大型厨房；

（3）公共处所；

（4）通向艇甲板及直升飞机甲板（如设有）的通道、梯道。

当安装有应急发电机时，其中一路应由主配电板供电，另一路可由应急配电板供电。

【编写说明】满足非油气设施要求。

5.9.5对应急照明的特殊要求：

（1）应急照明的灯点设置等应符合5.5.15的有关规定。

（2）各种应急照明灯均应在灯具上有明显的标志，或在结构上与一般照明灯不同。

（3）除驾驶室、救生艇、救生筏存放处的舷外的应急照明灯外，在应急照明及临时应急照明电路中不应设就地开关，除非应急照明兼作主照明。

【编写说明】考虑行业使用需求。

## 5.10  航行灯及信号灯

5.10.4  作业信号灯、失控灯、标示近海建筑的信号灯以及直升机降落信号灯应由主电源和应急电源供电。其中备用作业信号灯、备用失控灯（如设有）还应由临时应急电源供电。

【编写说明】满足非油气设施要求。

5.10.7  每一平台应在其诸如吊机最高部位、桩腿顶部、井架顶部等最高部位（如设有）安装有航空障碍灯，其供电应满足5.10.4要求，应急供电满足5.5.15.3。

【编写说明】依据业界反馈，明确航空障碍灯布置及用电要求。

## 5.11  电缆及其敷设

5.11.9  在失火状况下必须维持工作的设备的电缆，包括其供电电缆，若穿过较大失火危险区或甲板时，则除了服务于这些区域的电缆外，应采用平台检验机构接受标准（如IEC60092系列出版物和IEC60331出版物《电缆的耐火特性》或与其等效的标准）规定试验的耐火型电缆。但下列设备除外：

（1）有自我监测功能的系统；

（2）按故障安全原则设计的系统；

（3）双套系统，且其电缆是远离分开敷设的。

【编写说明】描述性修订。

5.11.11  对要求两路供电的重要设备，例如操舵装置（如设有）的供电及其控制用的两路电线，应尽最大可能在水平及垂直方向远离敷设。

【编写说明】满足非油气设施要求。

## 5.12  交流高压电气装置（如设有）特殊要求

【编写说明】满足非油气设施要求。

## 5.13  内部通信与报警

5.13.3  每座平台均应设有一个通用报警系统，且应将其安装成在平台上所有通常可以到达的位置（包括开敞甲板）都能清楚收到报警。启动报警的控制站的安装应使平台检验机构满意。报警信号应限于，普通紧急情况、有毒气体（硫化氢）（如设有）、可燃气体（如设有）、火警和放弃平台信号。上述报警信号应在应变部署表和操作手册中予以说明。

5.13.4  通用报警系统发出的信号应由公共广播系统发出的指令予以补充。

5.13.5  探火和失火报警系统、卤代烃（如设有）等灭火剂系统所要求的报警装置，以及可燃气体检测和报警装置（如设有），应符合第9章的有关规定。

5.13.6  厨房内应设有声光警报器，以保证工作人员偶尔被闭锁在冷藏库（如设有）内时能发出求救信号。但是冷藏库的门如能从内部开启，则可免设该项警报器。

5.13.7  在压载水集中控制站（如设有）与装有压载泵和压载阀的处所之间，或与可能装有操作压载系统必需的设备的其他处所之间，应设有独立于平台主电源且固定安装的通信设施。

【编写说明】满足非油气设施要求。

# 第6章  自航式平台的机电装置

## 6.4  机械控制装置

6.4.2.9  应在驾驶室和机器处所各设一个报警器，当起动空气压力降至尚能启动主机的设定低压时发出警报。如果推进机械的遥控系统设计成自动起动，应限制无效的自动起动次数，确保启动空气有足够的压力进行就地起动。

【编写说明】描述性修订。

## 6.7  驾驶室与机舱之间的通信

机器处所或发动机控制室与驾驶室之间，至少应设有两套独立的通信设施。其中一套为在机器处所和驾驶室直接显示指令和回令的车钟。其他能控制发动机处所也应配备适当的通信设施。

【编写说明】适用移动设施。

## 6.10  应急电源

6.10.1  除了符合5.5的要求，应急电源还应对下列设备按规定的时间供电：

（1）操舵装置处的应急照明供电18小时；

（2）为下列设备供电18小时：

①  《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第4篇第5章要求的航行设备；

②  白昼信号灯和平台汽笛的断续操作；

若上述设备具有同一位置适合于应急使用，且足以供电18小时的独立蓄电池组电源，则可例外；

（3）30分钟或《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第4篇第2章第29条规定允许的更短时间。

【编写说明】勘误修订。

# 第7章  各类平台的周期性无人值班机器处所

## 7.8  对机器、锅炉和电气装置的特殊规定

### 7.8.3  自动控制与报警系统

（1）控制系统应使操纵主推进机械和其辅机所需的各项服务均能通过所需的自动装置来保证；

（2）如内燃机用于主推进，应备有保持起动空气所需压力的装置；

（3）对于所有重要的压力、温度、液位和其他必需的参数，应设有符合7.7节规定的报警系统。

【编写说明】勘误修订。

# 第8章  防爆安全

## 8.2  危险区的划分

### 8.2.3  危险区的划分

8.2.3.2  1类危险区包括：

（1）钻井液循环系统中，从井口至最终除气排出口之间的一段3m以内的露天区域。如此段钻井液循环系统在围蔽的处所内，则整个围蔽处所划为１类区；

（2）位于钻台以下并且有一个1类释放源（例如钻井螺纹接套喇叭口的顶部）的围蔽处所或半围蔽处所；

（3）位于钻台以下的1类释放源（例如钻井螺纹接套喇叭口的顶部）1.5m之内的露天处所；

（4）位于钻台上而未用密实的钻井甲板与8.2.3.2（2）所述处所相分隔的围蔽处所；

（5）围蔽的钻井架以内的区域；

（6）露天或半围蔽部位，除8.2.3.2（2）所规定者外，须从距8.2.3.2（3）中所述钻井液循环系统所属设备的任何开口边缘量起、或从1类危险处所的任何通风出口处量起、或从1类危险区处所的任何出入口量起的1.5m范围内的区域；

（7）采油树周围和下方的半围蔽、有遮挡且通风不良的区域；

（8）油气水处理系统中以及原油储存系统中任何泄放口、放气口周围半径为3m范围内的区域；

（9）原油储存罐的透气装置出口及其他一切天然气的冷放空的周围半径3m范围内的区域；

（10）在2类危险区设置的气体不易消散的泥浆槽、管道或类似的结构所在处所；

（11）油漆间；

（12）蓄电池间；

（13）内含1类释放源且通风良好的任何围蔽处所。

【编写说明】钻井设备专业名词修订。

## 8.5  危险区域内的电气装置

### 8.5.2  危险区内电气设备的设置

8.5.2.2  用于危险区的电气设备的制造、测试、标识和安装应根据国际标准，并且得到平台检验机构承认的检测机构的认证。可使用下述防护类型（见表8.5.2.2）的设备。

电气设备防护类型                       表8.5.2.2

| 类型 | 防护方法 | 类型 | 防护方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ia和ib | 本安型 | o | 充油型 |
| d | 隔爆型 | p | 正压通风型 |
| e | 增安型 | q | 充砂型 |
| m | 浇封型 | s | 特殊型* |
| n | 无引燃火花型 |  |  |

注释：

（1）平台检验机构特别认可用于该区域的设备。

（2）危险区域内持证设备的修理、维护保养和检修应由适当资质人员按照适用的国际标准进行。适用的国际标准包括IEC 60079-14：2007 《爆炸性环境——第14部分：电气装置设计、选择和安装》、IEC 60079-17：2007《爆炸性环境——第17部分：电气装置和检查和维护保养》、IEC 60079-19：2006《爆炸性环境——第19部分：设备维修、大修和改造》。（2020年1月1日生效）

（3）指定的危险区域内安装的电气设备应有一本登记簿，其中包含设备描述、适用的保护等级及规格。（2020年1月1日生效）

【编写说明】依据MSC.435（98）对MODU Code 2009的修订，对此款进行相应修改。

## 8.7  平台作业引起的紧急情况

### 8.7.2  钻井平台的附加要求

8.7.2.3  在平台使用动力定位系统的情况下，维持动力定位系统可操作性所必需的机器设备的断开或关闭应基于关断逻辑系统，以保持对油气井完整性及位置保持能力的操作控制。动力定位系统操作所需的发电机及相关电力供应设备的关断应分为独立的组，以在保持位置不变的同时对气体探测报警做出响应。在动力定位系统作为平台唯一的定位措施的情况下，应当对操作动力定位系统相关的机械和设备的有选择的切断或关断给予特殊的考虑，以保持油气井的完整性。（2020年1月1日生效）

【编写说明】依据MSC.435（98）对MODU Code 2009的修订，对此款进行相应修改。

# 第9章  消  防

## 9.1  通  则

### 9.1.1  目的适用范围

本章是移动平台探火、防火、灭火及脱险的基本安全要求。移动平台的设计、制造、安装和试验均应符合本章规定。

9.1.1.1  本章9.1.1.2的规定适用于9.2.4.2定义的非石油天然气海上移动平台，下述本章其余规定适用于9.2.4.1定义的石油天然气海上移动平台。

【编写说明】规定了本章各项规定的适用范围。

9.1.1.2  非石油天然气海上移动平台的消防应符合下列规定：

（1）海上移动工程平台和海上移动渔业养殖平台应符合《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）附则4对特殊用途船的消防要求。

（2）以载客为主要功能的海上移动平台应符合《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第2-2章对客船的消防要求。

（3）对于其他类型的海上移动平台，应考虑其功能和火灾风险，由检验委托方编制法规适用性方案，经平台检验机构审核，报本局备案。

【编写说明】依据平台的功能将非石油天然气海上移动平台分为海上移动工程平台、以载客为主要功能的海上移动平台和其他类型的海上平台三类，分别制定要求。

## 9.2  定  义

### 9.2.2  耐火分隔

9.2.2.6  “H”级分隔系指满足SOLAS公约第II-2/3条所定义的“A”级分隔相同要求的分隔，除了当按照耐火试验程序规则进行试验时，炉温控制曲线由ISO/DIS 20902-1《油气和石化工业用典型分隔部件耐火试验程序–第1部分 一般要求》定义的碳氢化合物火灾炉温控制曲线代替。（2020年1月1日生效）

【编写说明】依据MSC.435（98）对MODU Code 2009的修订，对此款进行相应修改。

### 9.2.4  平台

9.2.4.1  石油天然气海上移动平台：系指石油天然气勘探、开发、储运所用的海上移动平台，包括海上移动钻井平台、海上移动修井平台、海上移动生产平台和海上移动储油平台等。

9.2.4.2  非石油天然气海上移动平台：系指除9.2.4.1定义的海上石油天然气移动平台之外的海上移动平台。

【编写说明】依据功能将海上移动平台分为石油天然气海上移动平台和非石油天然气海上移动平台两类，为9.1.1.1和9.1.1.2提供支持。

## 9.3  结构防火

### 9.3.2  舱壁和甲板的耐火完整性

9.3.2.1  除符合本节和9.4节中对舱壁和甲板耐火完整性的具体规定外，舱壁和甲板的最低耐火完整性应满足表9.3.2.1（1）和表9.3.2.1（2）的规定。围蔽起居处所的上层建筑和甲板室的外部限界（包括支撑起居舱室的外伸甲板），其面向钻台且在钻台中心30m以内的所有限界面，应为“A-60”级标准构造。对于具有可移动井架的平台，此30m应按距起居处所最近的钻井位置的井架基座来测量。

分隔相邻处所的舱壁的耐火完整性表               表9.3.2.1（1）

| 处所 | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制站 （1） | A-0（d） | A-0 | A-60 | A-0 | A-15 | A-60 | A-15 | A-60（e） | A-60 | * | A-0 |
| 走廊 （2） |  | C | B-0 | B-0 A-0（b） | B-0 | A-60 | A-0 | A-0（e） | A-0 | * | B-0 |
| 起居处所 （3） |  |  | C | B-0 A-0（b） | B-0 | A-60 | A-0 | A-0（e） | A-0 | * | C |
| 梯道 （4） |  |  |  | B-0 A-0（b） | B-0 A-0（b） | A-60 | A-0 | A-0（e） | A-0 | * | B-0 A-0（b） |
| 失火危险较小的服务处所 （5） |  |  |  |  | C | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | B-0 |
| A类机器处所 （6） |  |  |  |  |  | *（a） | A-0（a） | A-60 | A-60 | * | A-0 |
| 其他机器处所 （7） |  |  |  |  |  |  | A-0（a）（c） | A-0 | A-0 | * | A-0 |
| 危险区 （8） |  |  |  |  |  |  |  |  | A-0 | － | A-0 |
| 失火危险较大的服务处所 （9） |  |  |  |  |  |  |  |  | A-0（c） | * | A-0 |
| 露天甲板 （10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － | * |
| 卫生间和类似处所（11） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |

注释：见表9.3.2.1 （2）下面的附注。

分隔相邻处所的甲板的耐火完整性                 表9.3.2.1（2）

| 甲板上处所 甲板下处所 | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制站 （1） | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-60 | A-0 | A-0（e） | A-0 | * | A-0 |
| 走廊 （2） | A-0 | * | * | A-0 | * | A-60 | A-0 | A-0（e） | A-0 | * | * |
| 起居处所 （3） | A-60 | A-0 | * | A-0 | * | A-60 | A-0 | A-0（e） | A-0 | * | * |
| 梯道 （4） | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 | A-60 | A-0 | A-0（e） | A-0 | * | A-0 |
| 失火危险较小的服务处所 （5） | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 |
| A类机器处所 （6） | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | *（a） | A-60 | A-60 | A-60 | * | A-0 |
| 其他机器处所 （7） | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0（a） | *（a） | A-0 | A-0 | * | A-0 |
| 危险区 （8） | A-60（e） | A-0（e） | A-0（e） | A-0（e） | A-0 | A-60 | A-0 | － | A-0 | * | A-0 |
| 失火危险较大的服务处所 （9） | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0（c） | * | A-0 |
| 露天甲板 （10） | * | * | * | * | * | * | * | － | * | － | * |
| 卫生间和类似处所 （11） | A-0 | A-0 | * | A-0 | * | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | * | * |

注释：根据情况适用于表9.3.2.1（1）和表9.3.2.1（2）两个表。

（a）如果一个设有应急电源或应急电源部件的处所与一个设有日用发电机或日用发电机部件的处所相邻，则这两个处所之间的边界舱壁或甲板应为“A-60”级分隔。

（b）为明确哪条附注适用，见9.4.1.3和9.4.1.5。

（c）属于同一类别且标有上标“c”的处所，只有当相邻处所用途不同时，才要求表中所示等级的舱壁或甲板。例如（9）类中，相邻的厨房间不要求舱壁，但油漆间相邻于厨房则要求“A-0”级舱壁。

（d）分隔驾驶室、海图室与无线电室的舱壁可以是“B-0”级。

（e）应按照9.4.1.1评估防火限界的附加规定进行工程分析。在任何情况下舱壁和甲板的等级均不应低于表中所示的值。对于海上移动生产或储油平台，主控制站、走廊、起居处所梯道不能直接与危险区相邻。（2020年1月1日生效）

*表中出现星号处，表示分隔应是钢质或等效材料，但不需要“A”级标准。但如有电缆、管子和通风管穿过甲板时，该处应为密闭的，以防止火焰和烟气通过。

【编写说明】依据MSC.435（98）对MODU Code 2009的修订，对此款进行相应修改。

9.3.2.2  各表应按下列要求予以应用：

……

“（5）失火危险较小的服务处所”系指不存放可燃材料的橱柜、储藏室和工作处所、干燥室和洗衣间。

……

“（9）失火危险较大的服务处所”系指存放可燃材料的橱柜、储藏间和工作间处所，设有烹调设备的厨房、配膳室，以及油漆间和不作为机器处所组成部分的工作间。

……

【编写说明】修改笔误。

## 9.4  起居处所、服务处所和控制站的防护

### 9.4.1  一般要求

9.4.1.1  起居处所、服务处所和、控制站和设有重要机器及设备的处所（不包括位于钻台上的处所，例如司钻房）通常不应与危险区相邻接。但是，在上述邻接不可避免时，应按照ISO 13702：2015《石油和天然气工业海上生产设施的火灾、爆炸控制、消减措施 要求和指南》进行工程分析评价，以保证将这些舱室和危险区隔离开来的舱壁和甲板的防火和防爆水平足以应对可能发生的危险。如表明这些处所可能暴露于超过100 kW/m2的辐射热流，舱壁或甲板应至少按照“H-60”标准进行建造。

本款规定中的重要机器及设备是指对海上移动钻井平台及平台上所有人员的安全至关重要的机器及设备，包括但不限于消防泵、应急电源、动力定位系统、远程防喷器启动控制装置、以及突然失效可能造成危险状况的其他操作或安全系统。（2020年1月1日生效）

【编写说明】依据MSC.435（98）对MODU Code 2009的修订，对此款进行相应修改。

9.4.1.3  所有要求为“B”级分隔的舱壁，应由甲板延伸至甲板，并延伸至船壳甲板室侧壁或其他限界面；但如在舱壁两侧均设有连续“B”级天花板或衬板时，此舱壁可终止于连续天花板或衬板。在走廊舱壁内只允许在卧室、公共处所、办公室和卫生处所公共处所的门上和门以下开设通风开口，这种开口只允许设置在门的下半部。如这种开口开在门上或门以下时，开口的净面积不得超过0.05m2。当这种开口在门上时，则次此开口应设有不燃材料制成的格栅且能从门的每一边人工关闭，在构成梯道环围分隔的门上不应设这种开口。

【编写说明】对MODU Code理解不正确造成概念错误，文字表达不规范，存在错别字笔误，因而进行修改。

### 9.4.2  耐火分隔的贯穿要求

9.4.2.2  一般情况下，A类机器处所、厨房和危险区的通风系统应相互隔离并且与其他处所的通风系统隔离。用于危险区的通风导管不应通过起居处所、服务处所或控制站。用于A类机器处所和厨房通风的导管不应通过起居处所、控制站或服务处所，但下列情况除外：

（1）通风导管为钢质，其宽度或直径为小于等于300mm时，厚度至少为3mm；其宽度或直径小大于等于760mm时，厚度至少为5mm；若导管的宽度或直径在300mm和760mm之间时，管壁厚度用内插法求得；

（2）通风导管进行了适当的支撑和固定；

（3）靠近穿过的限界处的通风导管上设有自动挡火闸；

（4）通风导管从机器处所或厨房到每个挡火闸以外至少5m隔热为“A-60”标准；

或者：

（5）通风导管按照（1）和（2）由钢制成；

（6）通过起居处所、服务处所或控制站的通风导管隔热为“A-60”标准。

【编写说明】语意颠倒，故而进行了修改。

## 9.5  机器处所和工作处所内的布置

### 9.5.3  燃油系统关断

设在双层底上方的储油柜、沉淀柜或日用柜的每一吸油管上，应装设一个旋塞或阀门，该旋塞或阀门应能在这些油柜所在处所失火时从该处所外部予以关闭。在深舱位于轴隧或管隧内的特殊情况下，深舱上应装设阀门，但失火时的控制，可由加装在隧道外管路或管路上的附加阀门实行控制来实现。

【编写说明】对文字进行调整，使得表达更加严谨。

## 9.8  可燃气体探测和报警系统

### 9.8.3  配备要求

9.8.3.1 平台上应至少备有所安装的可燃气体探测器总数25%的探测器的足够备品。

【编写说明】根据多家业界单位的意见进行了修改。

## 9.10  消防泵、消防水源、消防总管、消防栓和防水带

### 9.10.1  消防泵和消防水源

9.10.1.3  消防泵的、海水吸入口和动力源的布置，应保证在任何一个处所失火时不致使所要求的两台泵都失效。

【编写说明】语意错误，故而进行修改。

### 9.10.3  消防栓和消防水带

9.10.3.2  消防栓的数目和位置，应至少能将两股不是由同一消防栓引出的水柱，无论平台航行时还是进行钻井作业时射至平台人员通常可以到达的位置，而其中一股水柱应使用一根消防水袋带。每个消防栓应配备一根消防水带。

【编写说明】错别字笔误，故而进行修改。

## 9.12  起居处所、服务处所和工作处所的手提式灭火器

### 9.12.2  平台的附加要求

表9.12.2包含了平台的附加手提式灭火器的数量和布置的补充推荐。当表9.12.2中的推荐与《SOLAS公约Ⅱ-２章关于船上手提式灭火器数量和布置的统一解释》（MSC.1/Circ.1275通函）不一致时，应遵从表9.12.2的规定。在任何情况下，灭火介质的选用应基于所保护处所的火灾危险*。下表中手提式灭火器的等级仅供参考。

手提式灭火器的推荐数量和布置                    表9.12.2

| 处所类型 | 手提式灭火器最少数量1 | 灭火器等级 | 灭火器种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设有主电源控制装置的处所 | 1； 当主配电板位于该处所时，应附加一套适用于电气火灾的灭火器 | A和/或C | 气体灭火器 六氟丙烷（安灭净）（FE-36） |
| 起重机：电动或液动 | 0 |  |  |
| 起重机：内燃机驱动 | 2 （1台位于操作室内且1台位于其机房外） | B |  |
| 钻台 | 2 （每一出口处各1台） | C | 操作室：气体 机房：干粉或泡沫灭火器 |
| 直升机甲板 | 根据9.165节的规定配备 | B |  |
| A类机器处所 | 根据9.811节的规定配备 | B |  |
| 定期无人值守的A类机器处所 | 根据9.811节的规定2在每一出口配备 | B |  |
| 主配电板 | 在靠近处配备2台 | C | 干粉灭火器 |
| 泥浆池、泥浆处理区、生产工艺区、原油储存区 | 每一围蔽处所各1台 （在露天处所每步行距离不超过10m配一台灭火器） | B | 泡沫或干粉 |
| 1. 最小尺寸应根据FSS规则第四章3.1.1的规定。 2. 此舱室所配的移动式灭火器应位于靠近此舱室入口的外侧。置于靠近此舱室入口的外侧的移动式灭火器也应视为满足其所在舱室的规定。 |

注：* 参见国际海事组织A.951 （23）决议通过的《经修订的船用手提式灭火器指南》。

【编写说明】根据业界反馈意见修改。

## 9.14  平台专用装备的消防

### 9.14.1  钻井装置的消防

9.14.1.1  在钻井操作区钻台及相关设备（应急关断设备、重要结构部件和围蔽的防火屏障）和油气井测试区，应至少设置下列两种固定消防系统之一：

（1）喷射率不小于20 L/m2/min的水喷淋系统；

（2）至少两套相互远离的两用（喷射/喷雾）消防水炮，其射流应能够覆盖整个钻井操作区钻台及相关设备和油气井测试区。每一消防水炮的最小流量应不小于100114m3/h。消防水炮可以就地控制也可以遥控，就地控制位置应便于接近且受到充分保护。（2020年1月1日生效）

【编写说明】依据MSC.435（98）对MODU Code 2009的修改，对此款进行相应修改。

9.14.1.2  本条9.14.1.1款所规定的固定消防系统应设计成在受保护区域外的释放站手动释放。系统操作所必需的任何隔离阀应位于受保护区域以外。（2020年1月1日生效）

【编写说明】依据MSC.435（98）对MODU Code 2009的修改，对此款进行相应修改。

9.14.1.3  本条9.14.1.1款所规定的固定消防系统，其水枪、管路、管件及相关部件应设计为能够承受暴露于高达925℃的温度。（2020年1月1日生效）

【编写说明】依据MSC.435（98）对MODU Code 2009的修改，对此款进行相应修改。

9.14.1.4  如果主消防泵有足够的排量能以要求的流量和压力同时向消防总管供水，可使用主消防泵为本条9.14.1.1款所规定的固定水喷淋系统供水。

【编写说明】依据MSC.435（98）对MODU Code 2009的修改，对此款进行相应修改。

9.14.1.25  钻井液处理区应设置合适的泡沫灭火系统，泡沫溶液喷射率应不小于6.5L/m2（4.1L/m2﹒min），（对于水成膜泡沫或为氟蛋白泡沫4.1）喷射时间不少于15分钟。另外，对于围蔽的泥浆处所可以设置气体灭火系统。

## 9.18  脱险通道

### 9.18.3  其他处所的规定

9.18.3.2  平台检验机构应考虑上层建筑和甲板室的位置，使当钻台失火时，至少有一条通往登乘位置和救生艇、筏的脱险通道受到保护而免受从钻台发出的超过2.5 kW/m2辐射热流的影响，并具有尽可能防止火焰热辐射的保护。（2020年1月1日生效）

【编写说明】依据MSC.435（98）对MODU Code 2009的修改，对此款进行相应修改。

## 9.20  防硫化氢呼吸装置

### 9.20.1  配备要求

9.20.1.1  在预计可能出现硫化氢气体的平台上，平台上的应设置符合9.20.1.2或9.20.1.3要求的防硫化氢呼吸装置应符合9.20.1.2或9.20.1.3的要求。

【编写说明】依据中海油服意见进行相应的修改。

## 9.21  操作准备状态和维护保养

### 9.21.3  维护保养、试验和检查

9.21.3.1  按照《经修订的防火系统和设备的维护与检查导则》（MSC/Circ.850MSC/Circ.1432）进行维护保养、试验和检查，保证消防系统及设备的可靠性。

【编写说明】新的要求生效替代旧的要求。

# 第10章  救生设备

## 10.1  通  则

10.1.1  除另有规定外，本章适用于海上石油天然气勘探开发及为其提供辅助支持的移动平台。

【编写说明】考虑目前新兴的非油气等资源勘探开发平台的技术特点，将油气类和非油气类平台进行区分，以符合实际的工程设计情况。

10.1.2  定义

（1）LSA规则：系指IMO海上安全委员会MSC.48（66）决议通过并经修正的《国际救生设备规则》。

（2）除另有明文规定外，本章所使用的有关救生设备的术语均按照《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第4篇第3章第3条中的定义。

10.1.3  救生设备应按照《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第4篇第3章第4条和第５条的规定进行试验和认可。

10.1.4  新颖救生设备应符合《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第4篇第3章的适用规定，包括检修和维护保养的规定。

10.1.5  所有救生设备均应符合《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第4篇第3章及其附录的适用条文。

【编写说明】附录对救生设备的性能做了规定，故需要符合。

10.1.6  用于海上石油天然气勘探开发及为其提供辅助支持的移动平台的所有救生艇均应按照LSA规则进行防火保护。

10.1.7  海上休闲旅游平台等非石油天然气勘探开发类的海上移动平台的救生设备应按照《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第4篇第3章中客船的相关适用要求进行配备。对于仅在中国水域作业的此类平台，其救生设备应按照《国内航行海船法定检验技术规则》（2011）第4篇第3章中客船的相关适用要求进行配备。

【编写说明】此类平台不是传统的油气等资源的勘探开发平台，火灾爆炸危险性小，但是承载人员较多，故根据调研实际的应用情况和设计考虑，按照作业水域的不同，分别考虑按照国际和国内航行海船规则中的客船的救生设备要求进行要求。

10.1.8  海上风机作业平台、海上渔业养殖平台等非石油天然气勘探开发类的海上移动平台的救生设备应按照《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第4篇第3章中货船的相关适用要求进行配备。对于仅在中国水域作业的此类平台，其救生设备应按照《国内航行海船法定检验技术规则》（2011）第4篇第3章中货船的相关适用要求进行配备。

【编写说明】此类平台不是传统的油气等资源的勘探开发平台，火灾爆炸危险性小，但又不承载较多人员，故根据调研实际的应用情况和设计考虑，按照作业水域的不同，分别考虑按照国际和国内航行海船规则中的货船的救生设备要求进行要求。

## 10.3  救生艇筏

### 10.3.3  考虑平均体重的地区化差异

10.3.3.1  在应用LSA规则4.4.2.2和MSC.81（70）决议第1部分6.7.1的规定时，除10.3.2.6中的规定外，救生艇乘员的平均体重应假定为95 kg，相应的座位半径为265mm。（2020年1月1日起生效）

10.3.3.2  如果可以证实救生艇乘员的平均体重与95 kg 不同，LSA 规则4.4.2.2 和MSC.81（70）决议第1部分6.7.1的规定可以进行相应的增减。座位宽度的调整应按平均体重每相差1 kg调整4 mm进行。（2020年1月1日起生效）

【编写说明】根据2017年6月9日通过的海安会MSC.435（98）决议增加编写。

### 10.3.3  坐底箱型平台

10.3.3.1  每座坐底箱型平台应配备救生艇筏，配备的救生艇筏乘员定额数对平台上总人数的百分比应不少于表10.3.3.1的规定。

救生设备的配备（%）                     表10.3.3.1

| 航区 | 船长L（m） | 救生艇 | 气胀救生筏 | 总容量（%） | 救助艇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远海航区 | 应符合本章10.3.1的规定 |
| 近海航区 | ≥85 | 100×2① | 200 | 1艘③ |
|  | ＜85 | — | 100×2② | 200 | 1艘 |
| 沿海航区、遮蔽航区 | — | — | 100×2② | 200 | — |

注：①  每舷至少配备一艘封闭式或部分封闭式救生艇。

②  每舷至少配备一只气胀救生筏。

③  可由具有救助艇能力的救生艇替代。

10.3.3.2  坐底箱型平台在坐底工况下，应有使人员安全撤离平台免遭危险的措施。

【编写说明】内容已经在总则新增的技术规定中统一考虑。

## 10.7  救生艇筏的降落和回收装置

10.7.10  救生艇筏的布置应使其在平台处于完整状态下降落时，避开自升式平台主壳体下、柱稳式平台上壳体以下的桩腿、立柱、桩靴、撑杆、沉垫以及其他类型平台的类似结构。当平台处于迁移状态，平台上的人数已减少时，可减少救生艇筏总数。在此情况下，应有足够的符合本章（包括10.3）规定的救生艇筏可供留守在平台上的人员使用。

【编写说明】修订编写，使规定更为准确。

## 10.8  救 助 艇

10.8.1  每座平台应至少配备一艘救助艇。符合救助艇要求的救生艇可兼做救助艇。

10.8.2  对于2020年1月1日后建造的平台，不接受救生艇作为救助艇。

【编写说明】根据2017年6月9日通过的海安会MSC.435（98）决议编写。

## 10.9  救助艇的存放

救助艇的存放应符合下列要求：

（1）持续处于准备就位状态，能在5min内降落下水；

（2）如为充气式，始终处于充足气的状态；

（3）放在便于降落和回收的位置；

（4）救助艇及其存放装置不会妨碍其他降落站的救生艇筏的操作；

（5）兼作救生艇的救助艇还应符合第10.6的规定。

【编写说明】根据实际情况修订编写，使该条规定更为明确。

## 10.13  救生圈

10.13.2  不少于总数一半的救生圈应设有符合LSA规则且经认可的电池型自亮灯。经认可的电池型自亮灯且其中不少于２个应配备自发烟雾信号，并能从驾驶室、主控制或操作人员易于到达的地方迅速抛投。装有自亮灯的救生圈和装有自亮灯及自发烟雾信号的救生圈平均分置在平台两侧，这类救生圈不应配备救生索。设有自亮灯及自发烟雾信号的救生圈应放置在危险区域以外。

【编写说明】明确说明要配备自亮灯救生圈的数量。

10.13.3  至少在两个相互远离的救生圈上各装一条可浮救生索，其长度至少应为从其存放甲板处至轻载水线距离的1.5倍，或30m，取大者。对于自升式钻井平台，应考虑水线以上的最大高度；对于其他类型钻井平台，则应考虑最轻载作业工况。救生索的存放应使其易于拉出。

【编写说明】修订编写，使规定适用相关的海上移动平台。

# 第11章  无线电通信和航行

## 11.2  电源及设备布置

11.2.4  设备的金属外壳应有可靠的接地装置，但不应由此引起电源任一端接地。

【编写说明】依据调研，明确金属外壳需要接地。

## 11.3  无线电通信

根据平台的类型，可按自航式平台、被拖带的非自航平台、固定在工作地点或进行作业的平台对无线电通信设备的进行配置。

【编写说明】描述性修订。

### 11.3.7  无线通信设备的配备

所有小型平台，应按照其作业海区配置如下设备，设备性能应满足《国内航行海船法定检验技术规则》（2011）第4篇要求。

| 序号 | 设备名称 | 按海区配备无线电通信设备的数量①，台（只） |
| --- | --- | --- |
|  |  | A1海区 | A1以外海区 |
| 1 | 甚高频无线电装置（VHF） | 1 | 1 |
| 2 | 奈伏泰斯接收机（NAVTEX） | 1（只要气象传真机功能） | 1 |
| 3 | 甚高频紧急无线电示位标（VHF-EPIRB） |  |  |
| 4 | 卫星紧急无线电示位标（S-EPIRB） |  | 1 |
| 5 | 中频无线电装置（MF） |  | 根据实际海区任选一种 |
| 6 | 中/高频无线电装置（MF/HF） |  |  |
| 7 | 船舶地面站（SES） |  |  |
| 8 | 救生艇筏双向甚高频无线电话（TWO-WAY VHF） | 2 | 3 |
| 9 | 搜救定位装置 | 1 | 1 |

注释：①位于遮蔽水域或相当于遮蔽水域的设施，不要求配备奈伏泰斯接收机、甚高频紧急无线电示位标和卫星紧急无线电示位标。

## 11.4  航行设备

11.4.3  对带有推进器实现自行移位的非自航平台，至少配备有电罗经、位置测量系统、X波段雷达、测深仪和白昼信号灯等航行设备。

【编写说明】航行设备配备是在参照自航平台要求基础上，结合各个设备的功能，为确保平台安全确定的。

11.4.4  小型平台应配备如下航行设备：

| 海区 设备 | 近海 | 沿海 | 遮蔽及相当于遮蔽 | 配备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷达 | 1 | 1 |  | （1）所有大于12人服务平台以及总吨大于等于300总吨的其它平台； （2）雷达应能在9GHz频带上工作； （3）配有电子标绘装置，500总吨及以上平台应配备自动跟踪仪。 |
|  | 2 | 2 |  | （1）所有大于等于10000总吨的平台要求配备； （2）至少有1台雷达应能在9GHz频带上工作； （3）配备1台自动雷达标绘仪；（4）配备1台自动跟踪仪。 |
| 自动识别系统（AIS） | 1 | 1 | 1 |  |

# 第12章  信号设备

## 12.1  通  则

12.1.1  平台应设置助航灯、声响等信号设备，此外还应配置符合本局《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第4篇第13章有关规定所要求的信号设备。

12.1.2  平台助航信号应根据平台所在海域执行政府有关部门的规定。如无具体要求，可按12.2规定。

12.1.3  可能对飞行物造成危险的平台上的固定障碍和永久设备应符合本规则14章14.5.11的要求。

【编写说明】明确平台上的固定障碍和永久设备的“障碍标志和照明”的技术要求。

12.1.4  对带有推进器实现自行移位的非自航平台，信号设备应满足对自航平台的要求。

【编写说明】考虑到平台的“移动”属性，为自身及其它航行设备的安全确定信号设备的配备。

12.1.5  某种特殊构造或用途的平台，如不能完全遵守本章对于桅灯的布置要求，且其已尽可能符合本章所要求的规定，经本局同意后，可给予特殊考虑。

【编写说明】添加此条，主要是针对目前部分带推进器的（非）自航风机安装平台，其生活楼在艏部，按照避碰规则要求，前桅灯在生活楼顶，后桅灯就需要在尾部架设很高的桅杆，这样就严重影响了平台吊装风机设备的作业。目前，国际、国内船舶法规都有该条要求，部分（非）自航平台对于特殊情况要求与船舶要求保持一致。

## 12.2  助航灯及声响信号

12.2.2.2  声响信号应安装在设计高潮位以上6m至30m范围内，听程至少2n mile，声响节奏特征为莫尔斯信号“U”，周期30s。短声最短持续4时间应为0.75s。

【编写说明】勘误修订。

12.2.2.3  当能见度小于或等于2n mile时，应开启声响信号。

【编写说明】根据实际工程情况修订，使规定准确符合实际情况。

# 第13章  起重装置、人员和引航员的登离

## 13.1  起 重 机

13.1.8  起重机应配有起重机操作手册，并随时可供查阅。该手册应包含下列方面的详尽资料：

（1）设计标准、操作、安装、拆卸和运输；

（1）在正常操作和应急操作中所有关安全工作负荷、安全工作力矩、最大风力、最大横倾与纵倾、设计温度和制动系统的限制；

（2）所有安全装置；

（3）人员登离用紧急降下系统（如设有）的试验；

（4）电气、液压、气动系统和设备图；

（6）建造中使用的材料、焊接工艺和无损试验范围；和

（5）维护保养和定期检查指南。

【编写说明】根据实际操作手册包含的资料内容进行修改，使规定符合实际情况。

# 第14章  直升机甲板设施

## 14.5  视觉辅助设备

### 14.5.3  LD值标志

图14.5.3.2  无障碍区标志

【编写说明】修订图片中LD值数字比例，使之与描述内容保持一直。

# 第15章  临时锚泊设备与定位系统

## 15.1  通  则

15.1.1  所有海上移动平台都应配备临时锚泊设备。对于作业和/或自存时处于漂浮状态的平台应配备定位系统。自升式平台及具有安全程度与锚泊定位相当的动力定位装置的其他类型平台，可只配备临时锚泊设备。

15.1.2  水面式平台和柱稳式平台的锚泊定位系统中，如有两套装置满足临时锚泊设备的要求，则可代替规定的临时锚泊设备。

15.1.3  如因平台条件设计或实际不可能配备临时锚泊设备的，在平台作为被拖物体进行迁移时，应配备1只或多只在恶劣气象条件下适合固定平台的锚，并牢固地连接在与之相适应的锚链或钢缆上，其布置应便于在应急状态下由平台上的人员或登上平台的人员抛锚。其配备可参考临时锚泊设备规定。

【编写说明】此内容容易引起误解，现行有效的海事局《拖航法规》中已经有规定，此处不必再做规定，按照《拖航法规》的要求做即可。

15.1.4  对限制作业区域的小型平台，在有足够安全措施保障的前提下，经本局同意可以免除配备临时锚泊设备。

15.1.5  对于取得平台检验机构DP-2或DP-3附加标志的平台，如其动力定位系统能够在流速为2.5 m/s，风速为25 m/s的环境条件下具有足够的定位能力，则可代替规定的临时锚泊设备。

【编写说明】根据实际的技术发展，参考相关国际船级社规范的通用做法修改。

## 15.2  定  义

### 15.2.1  临时锚泊设备

临时锚泊设备包括锚、锚链、锚机等，只供平台迁移中、移平台和在港口以及遮蔽航区中锚泊使用。

【编写说明】对于名词术语进行修订，保证使用的准确性。

## 15.3  临时锚泊设备

### 15.3.1  舾装数

15.3.1.1  锚泊设备的数量、重量和规格应以下式算得的舾装数N确定。

(1)  单体水面式平台、自升式平台、柱稳式平台和坐底式平台：

式中：——迁移状态时的型排水量，t；

——锚泊时所有受风表面在与风向垂直平面内的投影面积，m2；

——按照表3.3.3（1）所取得系数；

——按照表3.3.3（2）所取得系数；

——锚泊时所有受风表面在与风向平行平面内的投影面积，m2；

(2)  双体水面式平台：

N

15.3.1.2  应按下列要求进行计算。

(1)  单体水面式平台：

式中：B ——型宽，m；

h ——迁移状态时的平台干舷高度，加上上层建筑及所有宽度超过0.25B的甲板室高度（沿船侧量取），m。如果宽度大于0.25B的甲板室位于宽度等于或小于0.25B的甲板室之上，则后者的高度h不计入公式。在计算h时脊弧和纵倾可以忽略；

(2)  其他型式平台

式中：——平台主体外廓垂直投影最大尺度，m；

15.3.1.3  A2的计算包括迁移状态时水线以上规范所指长度内的平台主体，以及宽度超过0.25B的上层建筑和甲板室。

15.3.1.2  在、的计算中，一般不考虑结构间的遮蔽效应。然而根据具体情况，下风向构件的投影面积可予以适当折减。对圆柱形表面，可按其投影面积的50%计算。

15.3.1.5  在h，A2的计算中，高度大于1.5m的挡板和舷墙也认为是甲板室的一部分。在所有情况下，非自航平台的舾装数应按拖航吃水计算。同时，自升式平台的桩腿、柱稳式平台的立柱、火炬和钻井架等结构均应计入，其面积应乘以按表3.3.3（1）求得的CS和按表3.3.3（2）求得的CH。

【编写说明】由于海洋工程结构物与传统船舶的结构形式差异比较大，具有半潜式、自升式和水面式平台等多种结构形式；以及考虑到实际计算受风面积的通用做法，修改本节内容，避免造成不符合实际情况的计算结果的出现。

## 15.4  水面式和柱稳式平台的锚泊定位系统

15.4.1  当平台以锚作为唯一的定位手段时，需经平台检验机构检验，该定位锚泊设备应具有足够的安全系数，以使平台在各种设计条件下定位。该设备的安排应使任一部件失效时都不会导致整个设备的逐步失效。锚机装置应在任何单一部件失效的情况下，不致引起剩余装置的进一步损坏。

【编写说明】根据IMO MODU Code原文进行修订，使描述更准确。

15.4.2  锚、锚链、卸扣及与其有关的连接装置，都应按认可的海工系泊设备标准进行设计、制造和试验。如适用，应在平台上保留试验的证明文件。对这些装置的变更和检验，平台上应有记录。

15.4.3  锚索可以采用钢索、绳索、链条或其任何组合。

【编写说明】名词术语修订，使描述更准确。

15.4.4  应设有在失去主电源后，能使锚索从平台放出的应急系统。

【编写说明】根据IMO MODU Code原文进行修订，使描述更准确。

15.4.5  导缆钳和滑车的设计，应考虑防止锚链受到的过度弯曲和磨损。 装在平台主体和结构上的连接件，应能承受锚链达到破断时施加在其上的载荷。

15.4.6  应设有合适的储锚装置，以防止锚在风浪中移动。

15.4.7  每台锚机应设有两个独立的动力操作制动器。每个制动器应能承受不小于锚链破断力50%的静载荷。 经平台检验机构认可，其中一个制动器可用人工操作的制动器代替。

15.4.8  锚机的设计应提供足够的动态制动能力，在锚机以最大设计放锚速度布锚而受到锚、锚链和抛锚船的正常组合载荷时仍有控制能力。

15.4.9  一旦锚机失去动力，动力操作制动系统应自动作用，并能承受锚机全部静态制动能力的50%。

15.4.10  每一锚机均应在一个能看清其工作状态的位置进行控制。

【编写说明】根据IMO MODU Code原文进行修订，使描述更准确。

15.4.11  在锚机控制位置应设有显示锚链张力、锚机负荷以及放出锚链长度的装置。

15.4.12  平台上应设置一个人工管理的控制台，台上应有显示和自动记录锚链的张力以及风速、风向的装置。

【编写说明】根据MODU英文原文修订，明确表达的意思。

15.4.13  锚泊操作各重要位置之间应配备可靠的通信设施。

15.4.14  对联合使用锚泊系统与推进器作为平台定位的方案，平台检验机构应给予特殊考虑。

15.4.15  起锚机必须由独立的原动机或电动机驱动。液压起锚机的管路如与其他甲板机械管路相连接，应保证起锚机的正常运转不受影响。

15.4.16  所有动力操纵的起锚机都应能倒转。

15.4.17  起锚机应具有足够的功率，且应能连续工作。

15.4.18  保护和刹车装置

（1）起锚机的链轮与驱动轴之间应装有离合器，离合器应装有可靠的锁紧装置；

（2）起锚机的链轮应装有可靠的制动器；

（3）应装设有效的锚索止动器。

【编写说明】名词术语修订，使描述更准确。

## 15.5  动力定位系统

动力定位系统作为唯一定位装置时，需经平台检验机构检验，应与定位锚泊设备具有同等安全水平，并符合国际海事组织《配有动力定位系统船舶指南》（MSC/Circ.645）的要求，对于2017年6月9日及以后建造的平台，应符合MSC.1/Circ.1580要求。

【编写说明】根据新通过的海安会MSC.1/Circ.1580决议编写。

# 第16章  人员健康与保护

## 16.1  通  则

### 16.1.2  硬件设施

16.1.2.1  平台上应为工作人员在平台上应有体面的配备满足本章要求的起居设施、舱室和娱乐设施。

【编写说明】根据中船重工船舶设计研究中心有限公司（CSDC）的意见，“平台上应为工作人员配备起居舱室和娱乐设施”，去掉本款中不好衡量的修饰用语“体面的”，为了句字通顺，作了文字表述性修改，使意思准确。

16.1.2.4  从事油气作业的平台应设置专用医务室。

【编写说明】根据2006年《海事劳工公约》A3.1对海上渔业养殖平台设置医务室和专业医务人员作出规定。

16.1.2.5  载有乘客类平台

应根据平台上的所有工作人员（包括临时工作人员）和乘客的人数，以及工作环境等进行医务室、诊疗室、应急药箱配置：

（1）应急药箱的设置

工作人员定员不大于15人，且乘客总数不大于12人的无乘客过夜平台，应设置急救药箱。

（2）诊疗室的设置

对于定员大于15人或乘客总数大于12人，但总数不超过60人的无乘客过夜平台，应设置诊疗室。

（3）医务室的设置

满足下列条件之一的平台，应设置专用医务室，医务室至少设置一张病床，还应配置能够转运病人的担架，并设置专用卫生间：

①  工作人员定员大于15人，且连续值守超过3天；

②  乘客总数大于12人，且有乘客在平台上过夜；

③  工作人员和乘客总数和超过60人的平台。

16.1.2.6  其他功能平台

（1）应急药箱的设置

对于定员不大于15人，且需要离港作业时间不超过3天的平台，需要配备符合平台实际情况的应急药箱，并妥善集中放置。

（2）诊疗室的设置

对于定员大于15人且不大于60人的平台，且需要离港作业时间不超过3天的平台，应设置诊疗室。

（3）医务室的设置

工作人员定员大于60人，或需要离港作业超过3天的平台应设置专用医务室。

【编写说明】根据《2011年国内航行海船法定检验技术规则》第8篇乘客定额及舱室设备 第1章、第6章卫生处所与医务处所和《国际航行海船法定检验技术规则》2014第3分册第6篇的要求编写。其中60人数的限制来自特殊用途船的规定。

### 16.1.3  适用范围

16.1.3.1  本章无特殊说明之处，仅适用于平台上的工作人员所对应的设施、舱室等技术要求。

16.1.3.2  对于海上移动休闲旅游平台乘客的居住舱室及设施相关要求，除本规则特殊要求外，应满足《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）中客船上关于舱室设备的适用要求。

【编写说明】增加适用范围，明确适用于移动休闲旅游平台乘客的居住舱室及设施的要求。

## 16.2  生活区的内部设施

### 16.2.1  居住舱室

16.2.1.4  平台上的卧室地板面积每人占有面积不宜少于3 m2。如确有困难，在不影响人员正常生活的情况下，经平台检验机构同意，可允许适当减少地板面积。

在丈量地板面积时，应包括床铺位和储物柜、抽屉柜和座位所占空间，不应包括不能有效地增加供自由移动的可用空间和不能用来放置家具的小的和形状不规则的空间。

【编写说明】根据中船重工船舶设计研究中心有限公司（CSDC）的意见，“请明确表示什么情况下可以低于3m2，最低值是多少。模棱两可的话会给规则的执行带来麻烦，如，设计者以为可以降低，但审图人或现场验船师却认为不可以降低”，为此增加了一个工程实际中容易操作的方法，即增加“经平台检验机构同意”。

16.2.1.10  通道及出入口

（1）生活区应根据居住人数、生活和逃生需要设置人员通道，各通道的最小净宽不宜小于1m；生活区内不应设置长度超过7m而且一端不通的走廊；

【编写说明】根据中船重工船舶设计研究中心有限公司（CSDC）的意见，“除设有最小净宽外，还应根据逃生人数的数量进行调整；也就是规定1ｍ宽可以逃多少人，增加人如何增加宽度。”，为此增加了“根据居住人数、生活和逃生需要”原则性要求，避免人数多时，通道窄的状况出现。

（2）生活区每层甲板应根据居住人数、生活和逃生需要至少设置两个扶梯。扶梯斜度应不陡于50°；梯级高度应不大于250 mm；宽度应不小于800 mm；梯步板应为防滑型，扶梯两侧应设有安全扶手；如扶梯总长度超过8 m，在中途应设置过渡小平台；

（3）生活区卧室的门应向内开；所有通向露天甲板出入口的门应向外开；餐厅等公共处所的门应向外开或是向两面开关的活动门；

（4）生活区脱险通道应符合本规则第9章9.18.1的有关规定。

【编写说明】指向章，避免指向性错误。

### 16.2.5  医务室

16.2.5.3  应根据需要设置合理数量的病床、担架等必备设备。

【编写说明】根据现场检验反馈，依据实际操作情况增加。

## 16.3  生活区的通风

### 16.3.1  一般要求

16.3.1.10  生活区内的厨房、空调压缩机房、洗衣间、厕所、洗浴间、换衣间相对于邻接的舱室应保持轻微的低负压，以防外界不洁的气体向邻接的舱室渗透。

【编写说明】文字表述性修改，使意思准确。

16.3.1.15  生活区居住室的门上应可设有通风口，其设置应符合本规则第9章9.4的有关规定。卧室内通风口不应正对着床铺。

【编写说明】根据中海油服的建议进行的修改，工程中，为了噪音的控制，许多半潜式移动平台上的居住室的门上不设置通风口，而是通过排风道对房间进行排风，实现门上通风口的功能。所以将“生活区居住室的门上‘应’设有通风口”修改为了“生活区居住室的门上‘可’设有通风口”，同时也符合本规则中防火防爆的要求。

## 16.4  生活区的噪声控制

### 16.4.2  生活区噪声控制要求

16.4.2.2  人员住所和医务室、办公室不宜超过55dB（A）。

【编写说明】根据中集来福士的建议增加。技术要求来自IMO A468（XII）船舶噪声等级规则中的限值。

16.4.2.5  娱乐室、其他服务处所不宜超过65 dB （A）。

【编写说明】根据中集来福士的建议增加。技术要求来自IMO A468（XII）船舶噪声等级规则中的限值。

### 16.4.3  声音测量

声音测量应按可平台检验机构接受的标准执行。

【编写说明】根据中集来福士的建议修改，同时做了文字表述性调整。

## 16.5 生活区的供暖设备

### 16.5.1  供暖设备的配备

平台应设置适当的供暖系统，仅在温暖水域作业的平台，经平台检验机构认可可免设供暖设备。

【编写说明】笔误修改，增加“，”。

## 16.6  生活区的照明设备

### 16.6.1  一般要求

16.6.1.1  起居舱室、卧室和餐厅应宜有合适的自然采光，并应配备足够的灯光照明，亮度应保证人员行走时具有足够的亮度照明。

【编写说明】工程中经常遇到卧室、餐厅自然采光困难的案例，尤其是半潜式平台。根据中国船级社海工审图中心、中船重工船舶设计研究中心有限公司（CSDC）的等意见，将强制性要求修改为推荐要求。

## 16.7  人员防护

### 16.7.1  人员保护措施

16.7.1.9  工作场所噪声控制

（1）平台各处所的噪声（脉冲声除外）应控制在本章规定的最大噪声之内；

（2）控制台、办公室、实验室等生产作业办公处所不宜超过6075 dB（Ａ）；

（3）无线电室不宜超过5060 dB（A）；

（4）封闭机器处所的噪声控制，应考虑处所的条件和人员在该处所的连续接触噪声的工作时间，一般限制在下列噪声控制值之内：

①  连续工作12小时，不得超过88 dB（A）；

②  连续工作8小时，不得超过91 dB（A）；

③  连续工作1~8小时，不得超过94 dB（A）。

（5）若封闭处所内设备的噪声超过上述限制，人员又需在该处所连续工作时，则应设置隔音值班室，室内噪声值应低于上述限制的相应噪声值10 dB（A）。若需在隔音值班室以外工作时，应配置隔音罩等防护用具；

（6）设备设置在露天，四周没有围壁的开敞机器处所，噪声不宜超过115 dB（A）。

【编写说明】根据中船重工船舶设计研究中心有限公司（CSDC）的意见进行修改。主要将限值调整为IMO A468（XII）《船舶噪声等级规则》中机器控制处所的限制。

16.7.1.10  海上移动渔业养殖平台的人员配置

从人员健康与安全的角度考虑，如安排人员值守，应至少为2人。

【编写说明】从人员健康与安全的考虑，2人可以互相照顾。

### 16.7.2  人员保护设施

16.7.2.1  栏杆

（1）所有露天甲板区边缘以及走道、甲板开口的边缘，均应设置可靠的安全防护栏杆；

（2）对于渔业养殖平台，所有工作区、走道的地板表面及梯子表面等人员经常通过的地方，均应考虑防滑措施，以保证人员的安全。养殖区域的人员走道均应设置可靠的安全防护栏杆，防护栏宜呈密网状，或设置水平间距不超过11 cm的竖直栏杆，安装踢脚板，护栏高度不得低于1 m。

【编写说明】考虑到渔业养殖平台易湿滑的特点,增加此条规定。

### 16.7.3  人员登离

16.7.3.2  吊篮运送

（8）用吊篮运送人员应在白天且能见度好的天气下或夜间有足够照明条件下进行，起重机操作员应能看到登乘人员的运送全过程；

【编写说明】根据中海油服的意见进行增加。主要明确夜晚人员登离的条件，符合工程实际。

16.7.3.3  人员登离用桥梁

（1）人员登离用桥梁，如兼做逃生通道使用，则还应满足脱险通道的相关要求；

（2）对于海上移动休闲旅游平台，乘客的登离不应采用吊篮方式；

（3）对于海上移动休闲旅游平台，人员登离用设施栏杆的设计，还应考虑由于人员拥挤坠海的因素。

【编写说明】考虑休闲旅游平台上有大量非专业人员的特点。

# 第17章  防止造成海洋环境污染的结构与设备

17.1  对于从事国际在中国水域以外作业的平台，防止油类污染、防止生活污水污染、防止垃圾污染、防止造成空气污染应符合《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）第5篇的相关要求。

【编写说明】统一使用名词术语。

17.2  对于从事国内仅在中国水域作业的平台，防止油类污染、防止生活污水污染、防止垃圾污染、防止造成空气污染应符合《国内航行海船法定检验技术规则》（2011）第5篇的相关要求。

【编写说明】统一使用名词术语。

17.3  在中国水域作业的勘探、钻修井、油气生产平台除符合上述相应要求外，还应符合GB4914《海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值》的规定以及国家其他有关法律法规。

【编写说明】统一使用名词术语。其他相关法律法规如《中华人民共和国海洋环境保护法》，此中也有旅游平台的原则性要求。

17.4  对于仅在中国水域作业的平台，还应满足《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中对含油污水、生活污水、平台及人员垃圾、有毒液体物质、废物等的排放适用要求。

【编写说明】国家强制适用的标准。

17.5  对于仅在中国水域作业的平台，还应满足《中华人民共和国大气污染防治法》中对防止造成空气污染的适用要求。

【编写说明】国家强制适用的标准。

# 第18章  操作要求

## 18.1  进入围蔽处所的程序

18.1.3  如适用，操作手册对正常作业情况还应包括下列内容：

……

（18）对于具有坐底工况的平台，需设有监控程序，用以监控由于冲刷等因素造成的坐底面积丧失的情况。

【编写说明】实际平台作业过程中，发生过平台坐底作业时，坐底面积发生超过设计限值的损失而引发事故，所以增加此内容。

18.1.4  如适用，操作手册对应急操作应包括下列内容：

……

（10）对于具有坐底工况的平台，应有应急操作的说明，用以应对坐底面积丧失超过设计限值时所带来的的安全风险。

【编写说明】实际平台作业过程中，发生过平台坐底作业时，坐底面积发生超过设计限值的损失及错误操作而引发事故，所以增加此内容。

## 18.7  进入围蔽处所的程序

18.7.1  应提供进入围蔽处所的书面程序，视情况，该程序应考虑到国际海事组织A.1050（27）决议《经修订的进入船上围蔽处所的建议案》中所提供的指导。

【编写说明】名称修订。

## 18.13  实际集合和演习

18.13.4  演习应尽可能做到与真实紧急情况一致，并应至少包括下列内容：

（1）救生设备的功能和使用；和

（2）除自由降落式救生艇外，启动发动机并至少降放一艘救生艇，并且当条件许可时，至少每3个月进行一次搭载指派的操作船员的降落下水和进行操纵；

（3）或者，对于已实施IMO制定的《MODU上救生艇演习替代方法指南》并且该指南被纳入平台操作程序的平台或使用主管机关接受的其他等效方法的平台，有关降落和操纵的规定可视为已满足。

【编写说明】根据已经生效的MSC 387（94）决议修订此条款。

# 第19章  带推进器的非自航平台的机电装置

【编写说明】根据实际工程出现的平台功能需求，新增本章要求。

## 19.1  通  则

19.1.1  本章适用于仅靠自带推进装置实现自行移位的平台，推进装置可以是电力推进装置、喷水推进器和舵桨装置。本章规定是第4、5、8章的附加规定。如果推进、控制系统还应用于诸如动力定位等其它系统，则应满足相应要求。

【编写说明】说明本章适用范围。

19.1.2  自行移位是指在允许的气象条件下，在预定的由平台服务的设施组成的有限海域内，为方便作业服务的平台移位，移位途中，不得影响其它航行设施的航行。

【编写说明】对自行移位定义。

19.1.3  推进系统应能在设计的最大推进海况条件下确保平台的安全移位。

【编写说明】系统基本要求。

19.1.4  推进机械系统的设计、制造和安装，应能确保在正常运转下任何振动均不会使机器内部产生过度的应力。

【编写说明】参照本规则第6章6.1.4要求。

## 19.2  机械装置

19.2.1  平台推进所必需的主机（发电机组）应设有有效的操纵和控制装置。平台推进、控制和安全所必需的所有控制系统，应设计成在一个系统失效时不会降低另外一个系统的功能。

【编写说明】参照本规则第6章6.4.1要求。

19.2.2  应在推进系统控制站安装一个独立于推进控制系统的推进机械紧急停机装置。

【编写说明】参照本规则第6章6.4.2.3要求。

19.2.3  应根据情况在主机（发电机组）控制室或操纵台显示从推进器控制站对推进机械发出的指令。

【编写说明】参照本规则第6章6.4.2.4要求。

19.2.4  推进器控制站应装有指示器，显示：

（1）固定螺距螺旋桨的转速和方向；

（2）可调螺距螺旋桨的转速和螺距位置。

【编写说明】参照本规则第6章6.4.2.8要求。

19.2.5  舵角位置（如设有）应在推进器控制站和就地控制站内显示。

【编写说明】参照本规则第6章6.5.2.2要求。

## 19.3  控制系统

19.3.1  应在推进器控制站和推进装置就地控制站之间设有通信设施。

【编写说明】参照本规则第6章6.5.3要求。

19.3.2  机器处所或主机（发电机组）控制室与推进器控制站之间，至少应设有两套独立的通信设施。其中一套为在机器处所和推进器控制站直接显示指令和回令的车钟。其他能控制主机（发电机组）处所也应配备适当的通信设施。

【编写说明】参照本规则第6章6.7要求。

19.3.3  即使在遥控系统的任何部分发生故障，都应能就地控制推进机械。

【编写说明】参照本规则第6章6.4.2.6要求。

19.3.4  遥控系统的设计应能使其发生故障时发出警报，且能保持预定的推进速度和方向，直到就地控制装置开始工作。

【编写说明】参照本规则第6章6.4.2.7要求。

## 19.4  应急电源

19.4.1  除了符合5.5的要求，应急电源还应对下列设备供电18小时：

（1）推进装置就地控制站处的应急照明；

（2）白昼信号灯和平台号笛的断续操作。

若上述设备具有同一位置适合于应急使用，且足以供电18小时的独立蓄电池组电源，则可例外。

【编写说明】参照本规则第6章6.10要求。

# Footnotes

本款中“海上移动工程平台”系指非石油天然气海上移动平台中用于海上施工作业的平台，主要包括：海上移动风机作业平台、海上移动起重平台、海上采矿平台等。